Piotr Turek

os. 2 Pułku Lotniczego 26/150

31-869 Kraków

TA.63.2.89.2019

Dotyczy: opinii audytu rowerowego dla zadania: Budowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 444/2, 453/4 obr. 41 Podgórze wraz z budową zjazdu na działkę nr 354, przy ul. Federowicza w Krakowie w celu obsługi komunikacyjnej inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (składającego się z czterech segmentów naziemnych) na garażu podziemnym, na działce nr 354 obręb 41 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną i zjazdem z ulicy Jana Kantego Fedorowicza w Krakowie

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

Budowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 444/2, 453/4 obr. 41 Podgórze wraz z budową zjazdu na działkę nr 354, przy ul. Federowicza w Krakowie w celu obsługi komunikacyjnej inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (składającego się z czterech segmentów naziemnych) na garażu podziemnym, na działce nr 354 obręb 41 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną i zjazdem z ulicy Jana Kantego Fedorowicza w Krakowie

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” (ze zm.) opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- W celu zapewnienia ciągłości ruchu pieszego wzdłuż ul. Federowicza Zespół Zadaniowy wnioskuje o doprowadzenie chodnika do ist. ciągu pieszego (kier. ul. Bunscha).

- Przewidzieć wymagane zabezpieczenie skarp rowów.

- Nawierzchnie ciągów pieszych projektować jako bezfazową.

- Zapewnić właściwe oświetlenie obszaru objętego projektem, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych.

- Projektowane elementy tj. lampy oświetleniowe nie powinny zawężać szerokości użytkowej ciągu pieszego.

- Przed przejściami dla pieszych przewidzieć wykonanie wypukłych pasów informacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. Audytów Rowerowych

Łukasz Franek

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA