ARG

Projektowanie Inwestycyjne sp. z o.o.

Ul. Czereśniowa 4a

31-410 Kraków

TA.63.2.115.2019

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla zadania: „Rozbudowa ul. Jakubowskiego w Krakowie”

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

„Rozbudowa ul. Jakubowskiego w Krakowie”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” (ze zm.) opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Projektowane elementy infrastruktury rowerowej powinny posiadać parametry zgodne ze  „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r. (m.in. w zakresie szerokości 2,5m drogi dla rowerów).

- Z uwagi na brak możliwości ingerencji w ujęcie wody zlokalizowane przy skrzyżowaniu ul. Kostaneckiego i Jakubowskiego skorygować geometrię wlotu rowerowego na rondzie – wlot ukształtować czytelnie, najlepiej za pomocą jednego łuku, w obrębie łuku przewidzieć wykonanie koniecznego poszerzenia. Drogę dla rowerów wzdłuż ul. Kostaneckiego projektować o szer. 2,5m zgodnie z opinią audytu rowerowego wydaną pismem znak TA.63.2.101.2019 z 3 września 2019r. dla zadania pn. Rozbudowa ul. Kostaneckiego.

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni i niwelety chodników – uwaga nie dotyczy zjazdów do SOR.

- Nie projektować przejść dla pieszych przez 3 pasy ruchu – przewidzieć wprowadzenie wysp azylu lub zmienić przekrój projektowanej ulicy (zweryfikować konieczność wykonania dodatkowych pasów do relacji skrętnych).

- Przy zatoce przystankowej zlokalizowanej na wysokości przekroju A-A chodnik poszerzyć do granicy pasa drogowego, przy uwzględnieniu dążenia do ochrony istn. zieleni.

- Na wlotach rond w obrębie przejść dla pieszych przewidzieć wykonanie wysp kanalizujących.

- W obrębie pętli autobusowej przewidzieć obniżenie krawężników umożliwiających dojście do projektowanych peronów.

- Skorygować geometrię przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów przy skrzyżowaniu ul. Jakubowskiego i Wielickiej – przewidzieć odpowiednie poszerzenia przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów zapewniające powierzchnię akumulacji dla pieszych i rowerzystów (nie projektować zieleńca w obrębie chodnika). Na przejeździe dla rowerzystów zachować ciągłość nawierzchni asfaltowej.

- Wszystkie przejazdy dla rowerzystów projektować o szer. 3m z wypełnieniem powierzchni na kolor czerwony.

- Wnioskuje się o poszerzenie chodnika zlokalizowanego na wysokości działki 111/12 do 2,5 i zabezpieczenie przed nielegalnym postojem, zarówno od strony jezdni ul. Jakubowskiego jak i parkingu – postuluje się usytuowanie chodnika za zieleńcem.

- Wnioskuje się o zawężenie pasów ruchu ul. Jakubowskiego do szer. 3,25m, a dodatkowych pasów do relacji skrętnych do 3m.

- Zapewnić odpowiednie oświetlenie i odwodnienie projektowanego układu. Lampy oświetleniowe oraz inne elementy uzbrojenia nie mogą zawężać szerokości użytkowej ciągu pieszego oraz być zlokalizowane w skrajni drogi dla rowerów.

- Przed przejściami dla pieszych oraz na peronach przystankowych przewidzieć wykonanie wypukłych pasów informacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku. Do pasów zlokalizowanych przed przejściami dla pieszych przewidzieć wykonanie prostopadłego pasa prowadzącego wykonanego z płytek posiadających rowki prowadzące.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do działu Mobilności Aktywnej ZTPK.

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego

ds. Audytów Rowerowych

Marcin Wójcik

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA