ARG Projektowanie Inwestycyjne Sp. z o.o.

Ul. Czereśniowa 4a

31-410 Kraków

TA.63.2.145.2019

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla zadania: Budowa fragmentu drogi KDL.2 zgodnie z MPZP “Rejon ul. Koszykarskiej” w Krakowie

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

Budowa fragmentu drogi KDL.2 zgodnie z MPZP “Rejon ul. Koszykarskiej” w Krakowie

Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019r.   opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Zapewnić pieszym możliwość przekraczania wszystkich wlotów projektowanego skrzyżowania. Zapewnić wymaganą widoczność w obrębie skrzyżowania jak i przejść dla pieszych.

- Przewidzieć wyniesienie tarczy skrzyżowania ul. Myśliwskiej i KDL.

- Jezdnię budowanego fragmentu ulicy KDL projektować o szerokości 5,5m. Projektowane chodniki poszerzyć do 2,5m.

- Ujednolicić parametry zjazdów w dostosowaniu do pełnionej funkcji.

- Przewidzieć wymaganą liczbę miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Przy skrajnych miejscach parkingowych zaprojektować bezpiecznik.

- W szerokim pasie dzielącym postuluje się o wprowadzenie nasadzeń. Projektowana zieleń nie powinna ograniczać wzajemnej widoczności uczestników ruchu.

- Przed przejściami dla pieszych uwzględnić wykonanie obustronnych wypukłych pasów informacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku. Do pasów przewidzieć wykonanie prostopadłego pasa prowadzącego wykonanego z płytek posiadających rowki prowadzące.

- Wykonać tzw. skosowania ciągów pieszych prowadzących do chodników projektowanych wzdłuż fragmentu KDL.

- Zapewnić właściwe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego projektem.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Marcin Wójcik

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA