Multiconsult Polska sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

TA.63.2.152.2019

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla zadania: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła) – odcinek II i III

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo znak: 4688-8-R1474-795-RDS-UZG w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”  cz II.

Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019r.   opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

Odc. 2

m. Kraków ( rys. 2.1 – 2.2)

- Przed przejściami dla pieszych oraz w obrębie peronów przystankowych uwzględnić wykonanie wypukłych pasów informacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku. Do pasów przed przejściami pieszych przewidzieć wykonanie prostopadłego pasa prowadzącego wykonanego z płytek posiadających rowki prowadzące.

- Zjazd indywidualny na działkę nr 68/1 z ul. Dożynkowej oddalić maksymalnie na północ od skrzyżowania.

- Zapewnić min. 2m szerokość użytkową chodnika na obiekcie w ciągu ul. Dożynkowej.

- Na drogach DD 11, DD 12 i Dożynkowej, przejścia dla pieszych projektować bliżej skrzyżowania. Wnioskuje się o wykonanie rzeczonych przejść jako wyniesionych.

Zalecenia dla terenu poza granicami m. Kraków

- Projektowane elementy infrastruktury rowerowej powinny posiadać parametry zgodne ze  „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania Zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r. (m.in. w zakresie rozdziału pomiędzy drogą dla rowerów  i chodnikiem z rzędów kostki ułożonej na ławie betonowej, szerokości i konstrukcji nawierzchni drogi dla rowerów; parametrów promieni łuków).

- Przed przejściami dla pieszych oraz w obrębie peronów przystankowych uwzględnić wykonanie wypukłych pasów informacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku. Do pasów przed przejściami pieszych przewidzieć wykonanie prostopadłego pasa prowadzącego wykonanego z płytek posiadających rowki prowadzące.

- Przewidzieć wypełnienie powierzchni wszystkich przejazdów dla rowerzystów na kolor czerwony

- W obrębie zjazdów i przejazdów dla rowerów zachować ciągłość nawierzchni drogi dla rowerów.

- Przewidzieć korektę włączenia z DD-13 na infrastrukturę rowerową ( korekta przyjętej geometrii jednokierunkowego łącznika lub pas do lewoskrętu dla rowerzystów).

- Przewidzieć rozdział na drogę dla rowerów oraz chodnik w obrębie DK nr 7 w dowiązaniu do rozwiązania przewidzianego w ramach rozbudowy al. 29 Listopada (zastosowanie różnych nawierzchni dla chodnika i drogi dla rowerów wraz ze stosownym pasem rozdziału). Projektowane przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów w obrębie węzła powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania i czytelność układu.

- Przy włączeniu drogi dla rowerów w DD-11 przewidzieć wykonanie wyłukowania.

- Na terenie poza granicami m. Kraków Zespół postuluje wytycznie w obrębie wszystkich projektowanych przeciąć z projektowaną droga ekspresową obustronnych ciągów pieszych, rezygnację z projektowanych fragmentów dróg dla pieszych i rowerów, a w przypadku konieczności ich pozostawienia oznakowanie projektowanych fragmentów infrastruktury rowerowej dopiero po realizacji docelowego przebiegu ciągów rowerowych wzdłuż poszczególnych ulic – do tego czasu fragmenty te powinny funkcjonować jako ciągi piesze.

- Wnioskuje się o wykonanie ciągu pieszego pomiędzy ul. Królewską i Krakowską.

- Wzdłuż DD-17 pomiędzy ul. Długa a Karola Wojtyły postuluje się przewidzieć wykonanie jednostronnego chodnika.

- W obrębie ronda postuluje się wytycznie chodnika również po wschodniej stronie ronda z doprowadzeniem ciągu pieszego do przystanku komunikacji zbiorowej. Przeanalizować przyjęty przekrój ronda oraz lokalizacje i geometrię przejść dla pieszych mając na względzie bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.

Odc. 3

M. Kraków ( rys. 2.1 )

- Przyjęte rozwiązania w ul. Morcinka dowiązać do S7

- W ciągu ul. Morcinka wykonać chodnik po obu stronach, w przypadku problemów terenowych przewidzieć zawężenie pasów ruchu do 3.25 m..

- W ciągu ul. Morcinka od strony południowej zapewnić włączenie ruchu pieszych w istn. układ z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.

Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Marcin Wójcik

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA