Rafał Matusik BPD

ul. Łagiewnicka 39

30-417 Kraków

TA.63.2.155.2019

Dotyczy: opinia audytu pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej w Krakowie – etap I

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pisma w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej w Krakowie – etap I

Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019r.   opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Projektowane elementy infrastruktury rowerowej powinny posiadać parametry zgodne ze  „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

- W obrębie zjazdów i przejazdów dla rowerzystów zachować ciągłość nawierzchni drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów – wykonać nawierzchnię asfaltową oraz nie projektować krawężników w poprzek. W projekcie uwzględnić konieczną ingerencję w nawierzchnie wobrebie przejazdów.

- Przed przejściami dla pieszych oraz w obrębie peronów przystankowych uwzględnić wykonanie wypukłych pasów informacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku. Do pasów przed przejściami pieszych przewidzieć wykonanie prostopadłego pasa prowadzącego wykonanego z płytek posiadających rowki prowadzące.

- Zapewnić właściwe oświetlenie i odwodnienie projektowanej infrastruktury.

- W obrębie przystanków autobusowych zastosować krawężniki peronowe.

- Przy skrzyżowaniu al. 29 Listopada z ul. Opolską uwzględnić wykonanie przejazdów dla rowerzystów na zachodnim wlocie skrzyżowania (konstrukcyjne wykonanie drogi dla rowerów oraz stosowne oznakowanie) oraz likwidację łącznika rowerowego z ruchu ogólnego ul. Opolskiej.

- Na odcinku pomiędzy ul. Opolską i Żmujdzką zastosować oddzielnie drogi dla rowerów od jezdni np. w postaci wygrodzeń.

- Zapewnić koordynację opiniowanej dokumentacji z projektem rozbudowy ul. Żmujdzkiej – w dokumentacji dla drogi dla rowerów powinien zostać przedstawiony etap zakładający dowiązanie projektowanej inf. rowerowej do stanu istniejącego.

- Na wysokości Uniwersytetu Rolniczego (km ok. 0+900 do km ok. 1+200) dopuszcza się wprowadzenie ruchu rowerowego na terenie uczelni pod warunkiem prawnego uregulowania całodobowego prawa przejazdu rowerzystów oraz zasad utrzymania projektowanej inf. rowerowej. Na odcinku od km 1+040 do km 1+200 wzdłuż al. 29 Listopada należy przewidzieć wykonanie chodnika z nawierzchni asfaltowej.

- Skorygować układ dróg dla rowerów w obrębie ronda przy Uniwersytecie Rolniczym – przewidzieć włącznie drogi dla rowerów w układ drogi wewnętrznej w rejonie przejścia dla pieszych w km ok. 1+040 oraz połącznie rowerowe prowadzące do przejazdu przez al. 29 Listopada. Dodatkowo w obrębie drogi wewnętrznej przewidzieć wytworzenie lewoskrętu ułatwiającego wykonanie manewru wjazdu na projektowaną inf. rowerową.

- Przy drodze dla rowerów na odcinku równoległym do ul. Klemensiewicza (przekrój poprzeczny G - G) nie projektować słupków. Przewidzieć włączenie projektowanego ciągu w „ślepy” koniec ul. Klemensiewicza.

- Przewidzieć poszerzenie chodnika oraz montaż słupków uniemożliwiających nielegalny postój przy ekranie akustycznym przy zjeździe w km ok. 0+755,50

- Przed obiektem nad torami kolejowymi przewidzieć wyprostowanie projektowanej drogi dla pieszych i rowerów ( km 0+710- 0+740).

- Przy zjeździe w km ok. 0+638 przewidzieć zachowanie wysepki rozdziału.

- Przy zjazdach z ograniczoną widocznością każdorazowo przewidzieć montaż luster drogowych.

- Od km 0+543 do skrzyżowania z ul. Rogatka przewidzieć wykonanie nawierzchni w kolorze czerwonym.

- Odwodnienie liniowe przy zjeździe na stacje paliw ( km ok. 0+320) przełożyć poza obszar ciągu pieszo -rowerowego.

- Przy skrzyżowaniu z ul. Rogata peron przystankowy w kierunku centrum projektować o dł. 40m.

- Przy przekroczeniu ul. Kamiennej przewidzieć wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów.

- Wnioskuje się o wykonanie przejść dla pieszych przez al. 29 Listopada o szer. 6m ( km ok. 0+080).

- Poszerzyć wlot rowerowy przy włączeniu drogi dla rowerów w ul. Żelazną ( km 0+000).

- Na etapie projektu organizacji ruchu:

  - Przeanalizować wprowadzenie linii segregacyjnych oraz krawędziowych zgodnie z zasadami określonymi w ww. Standardach technicznych i wykonawczych.

  - Projektowane oznakowanie dostosować do istniejącej organizacji ruchu na ul. Żelaznej (strefa zamieszkania).

  - Przewidzieć wypełnienie powierzchni wszystkich przejazdów dla rowerzystów w kolorze czerwonym. Przed wszystkimi przejazdami przewidzieć wykonanie znaków P-23.

  - Barwienie nawierzchni wykonać za pomocą chemoutwardzalnej masy o odpowiednich parametrach szorstkości i elastyczności – zgodnie z opinią do projektu organizacji ruchu.

  - Na wszystkich zjazdach w obrębie ddr przewidzieć wykonanie linii krawędziowych.

  - W przypadku przejazdów z sygnalizacją świetlną uwzględnić wykonanie automatycznej detekcji rowerzystów.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej.

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Marcin Wójcik

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA