Biuro Projektowe APPIA

Bartosz Ptak

Ul. Zbożowa 5A/1

30-002 Kraków

TA.464.1.11.2020

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Bogucickiej w Krakowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

„Rozbudowa ul. Bogucickiej w Krakowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 11 marca 2020r. Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019r.   opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Zakresem inwestycji należy objąć zjazd zlokalizowany na początku inwestycji. W obrębie zjazdu zapewnić ciągłości chodnika.

- Sugeruje się rezygnację z zatoki postojowej projektowanej w hm 1+22 z uwagi na ograniczoną widoczność na zjeździe. W przypadku pozostawienia miejsc postojowych powinny być one usytuowane bezpośrednio przy chodniku.

- Parametry zjazdów należy dostosować do pełnionych funkcji (skosy, szerokości).

- Wlot skrzyżowanie w hm 2 +81 należy zaprojektować jako wyniesiony,

- Proponuje się analizę możliwości usytuowania oświetlenia po stronie chodnika planowanego do realizacji w ramach I etapu inwestycji.

- Nawiązanie do istniejącej infrastruktury na zakresach inwestycji należy zaprojektować w sposób bezpieczny dla niechronionych uczestników ruchu drogowego.

- Ciągi piesze należy projektować o nawierzchni bezfazowej.

- Przed przejściami dla pieszych uwzględnić wykonanie wypukłych pasów informacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku. Do pasów przewidzieć wykonanie prostopadłego pasa prowadzącego wykonanego z płytek posiadających rowki prowadzące.

- Urządzenia na chodniku, w szczególności podpory znaków drogowych, słupy oświetleniowe należy tak usytuować aby nie zawężały min. szerokości użytkowej ciągu.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA