D.A. – Projekt

Ul. Rydlówka 44/7

30-363 Kraków

TA.464.1.17.2020

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 44 w km 106+482 – 106+835.80 polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 44 (ul. Skotnicka i obwodnica) (klasy technicznej GP) z drogą krajową nr 44 (ul. Krakowska) (klasy technicznej G) docelowo drogą gminną (klasy technicznej Z) w km 106+663 wraz z rozbudową sieci: gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz budową sieci: kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

Rozbudowa drogi krajowej nr 44 w km 106+482 – 106+835.80 polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 44 (ul. Skotnicka i obwodnica) (klasy technicznej GP) z drogą krajową nr 44 (ul. Krakowska) (klasy technicznej G) docelowo drogą gminną (klasy technicznej Z) w km 106+663 wraz z rozbudową sieci: gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz budową sieci: kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 11 marca 2020r. Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019r.   opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Przewidzieć zachowanie ciągłości nawierzchni i niwelety drogi dla pieszych i rowerów na wlocie ul. Wapowskiego.

- Drogę dla rowerów na wysokości przystanku autobusowego( km 106+719) poszerzyć do 2,5 oraz zapewnić zachowanie skrajni rowerowej równej 0,5m. W celu zabezpieczenia przed możliwością wyjścia zza wiaty wprost na drogę dla rowerów przewidzieć montaż bariero-siedzisk W dokumentacji pokazać schemat montażu elementów z uwzględnieniem konieczności zachowania dostępu do gablot reklamowych.

- Zawęzić szerokość wlotu ul. Wapowskiego do 5,5m w celu wykonania pobocza i odsunięcia jezdni od ogrodzenia.

- Urządzenia na ciągu pieszo-rowerowym, w szczególności podpory znaków drogowych, słupy oświetleniowe, słupy sygnalizacyjne należy tak usytuować aby nie zawężały min. szerokości użytkowej ciągu.

- Do pasów informacyjnych przed przejściami dla pieszych przewidzieć wykonanie prostopadłego pasa prowadzącego wykonanego z płytek posiadających rowki prowadzące

- Na etapie projektu organizacji ruchu:

  - Przewidzieć wypełnienie powierzchni wszystkich przejazdów dla rowerzystów w kolorze czerwonym. Przed wszystkimi przejazdami przewidzieć wykonanie znaków P-23

  - W miejscach kolizji ruchu pieszego i rowerowego; za, przed i w obrębie zjazdów oraz bezpośrednio przed wszystkimi przejazdami dla rowerzystów przewidzieć wykonanie nawierzchni barwionej na kolor czerwony.

  - Barwienie nawierzchni wykonać za pomocą chemoutwardzalnej masy o odpowiednich parametrach szorstkości i elastyczności – zgodnie z opinią do projektu organizacji ruchu.

  - Na wszystkich zjazdach w obrębie ddr przewidzieć wykonanie linii krawędziowych.

- Dla części projektu zlokalizowanej poza granicami Gminy Miejskiej Kraków w celu zapewnienia jednolitych parametrów infrastruktury rowerowej zaleca się:

  - Wyspę azylu dla pieszych i rowerzystów na wlocie ul. Krakowskiej poszerzyć do min. 2,5m. Powierzchnie konieczną do poszerzenia wysp można uzyskać poprzez zawężenie pasów ruchu na wlocie do 3,5m.

  - Wykonanie wyłukowania w obrębie przejazdu dla rowerzystów (km ok. 106+634) oraz korektę przebiegu drogi dla pieszych i rowerów (km ok. 106+637 – str. południowa).

  - Zachowanie ciągłości nawierzchni drogi dla rowerów w obrębie przejazdów dla rowerzystów.

  - Zachowanie skrajni poziomej drogi dla rowerów równej 0,5m ( m.in. w obrębie wiaty).

  - Wykonanie oświetlenia drogi serwisowej usytuowanej wzdłuż ul. Krakowskiej z uwagi na prowadzony ruch pieszy i rowerowy.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA