Firma Inżynierska TECHMA

Os. Oświecenia 24/3

31-636 Kraków

TA.464.1.10.2020

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn. Przebudowa ul. Niezapominajek

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

Przebudowa ul. Niezapominajek

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 11 marca 2020r. Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019r.   opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- W celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa pieszym przewidzieć korektę przebiegu chodników . Wnioskuje się o wdrożenie jednego z dwóch wariantów:

- Wariant 1 - Połącznie chodnika projektowanego w ramach opiniowanej dokumentacji i projektu dla rozbudowy ul. Podłużnej po północnej stronie ul. Niezapominajek. Z uwagi na ograniczenia terenowe dopuszcza się punktowe zawężenie ciągu pieszego. W miejscu sugerowanego przejścia dla pieszych (koniec chodnika po stronie południowej ul. Niezapominajek) zaprojektować powierzchnię wyniesioną.

- Wariant 2 - Wykonanie jednostronnego chodnika od skrzyżowania z ul. Podłużną do zjazdu pomiędzy budynkami 3 i 9. W obrębie zjazdu na teren planowanej inwestycji kubaturowej przewidzieć wyniesioną powierzchnię jezdni m.in. w celu zapewnienia bezpiecznego przeprowadzenia ruchu pieszego. Od zjazdu na teren inwestycji do końca zakresu przebudowy ul. Niezapominajek projektować jednostronny chodnik usytuowany po stronie północnej ulicy.

- W dokumentacji pokazać wariant zakładający dowiązanie do stanu istniejącego w obrębie skrzyżowania z ul. Podłużną.

- Chodnik po stronie północnej ul. Niezapominajek doprowadzić do końca ulicy.

- Zapewnić odpowiednie oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego inwestycją, w szczególności obszaru przejść dla pieszych.

- Urządzenia na chodniku, w szczególności podpory znaków drogowych, słupy oświetleniowe należy tak usytuować aby nie zawężały min. szerokości użytkowej ciągu.

- Do pasów informacyjnych przed przejściami dla pieszych przewidzieć wykonanie prostopadłego pasa prowadzącego wykonanego z płytek posiadających rowki prowadzące

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA