P. Projekt

os. Oświecenia 53/5

31-636 Kraków

TA.464.1.24.2020

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn. „Budowa odcinka drogi gminnej łączącej ul. J. Turbasy i ul. R. Kiełkowskiego”

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

„Budowa odcinka drogi gminnej łączącej ul. J.Turbasy i ul. R. Kiełkowskiego”

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 3 kwietnia  2020r. Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019r.   opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Przy skrzyżowaniu z ul. Turbasy oraz z ul. Kiełkowskiego wykonać tzw sugerowane przejście dla pieszych, poprzez zastosowanie obniżonych krawężników po obu stronach jezdni, oraz pasów medialnych dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Chodnik projektować z nawierzchni bezfazowej.

- Zapewnić właściwe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego projektem. Nowe elementy uzbrojenia nie mogą utrudniać ruchu pieszych.

- Przewidzieć korektę geometrii zlokalizowanych bezpośrednio przy skrzyżowaniu z ul. Kiełkowskiego  – wnioskuje się o przesuniecie zjazdów poza obszar skrzyżowania, analizę możliwości wykonania jednego połączonego zjazdu oraz zastosowanie min. parametrów zjazdów w dostosowaniu do pełnionej funkcji.

- Chodnik na łuku przy ul. Kiełkowskiego poszerzyć maksymalnie do granicy działki.

- Na dojściach do posesji wykonać tzw. skosowania chodnika (analogicznie jak na dojściu do działki 110 tylko obustronnie).

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA