PROGREG Sp. z o.o.

ul. Dekarzy 7c

30-414 Kraków

TA.464.1.20.2020(2)

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu al. Jana Pawła II od Placu Centralnego do ul. Ptaszyckiego i ul. Ptaszyckiego do ul. Bardosa”

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

„Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu al. Jana Pawła II od Placu Centralnego do ul. Ptaszyckiego i ul. Ptaszyckiego do ul. Bardosa”.

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 10  kwietnia  2020r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019r.   opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Szerokość przejazdów dla rowerzystów winna wynosić min. 3m (pomiędzy liniami P-11).

- Na wysokości Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 należy przedstawić rozwiązania z ostatecznej wersji projektu zamian organizacji ruchu w ciągu ul. Ptaszyckiego zatwierdzonego przez Wydział IR (IR-02.7221.365.2019), w celu wykazania zgodności rozwiązań.

- Przedstawiciele Wydziału Miejskiego Inżyniera (IR) ruchu wskazują konieczność wprowadzenia drugiej zawrotki na wysokości kompleksu sportowego Suche Stawy. Geometria i lokalizacja zawrotki będzie stanowiła przedmiot osobnych ustaleń z Wydziałem IR .

- Fragment szerszego bezpiecznika (pomiędzy jezdnią a pasem zieleni) na odcinku od wyjazdu z kompleksu sportowego Suche Stawy do przejścia dla pieszych (za zawrotką) należy wykonać w nawierzchni bitumicznej.

- Przy wszystkich przejściach dla pieszych należy zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Zapewnić właściwe oświetlenie wszystkich przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.

- Na peronach przystankowych zarezerwować miejsce na lokalizację wiat przystankowych. Formę wiat uzgodnić z ZTP.

- Projektowane elementy infrastruktury rowerowej powinny posiadać parametry zgodne ze  „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r. (m.in. w zakresie konstrukcji nawierzchni drogi dla rowerów).

- Na etapie projektu organizacji ruchu:

  - Przewidzieć wypełnienie powierzchni wszystkich przejazdów dla rowerzystów w kolorze czerwonym. Przed wszystkimi przejazdami przewidzieć wykonanie znaków P-23.

  - Barwienie nawierzchni wykonać za pomocą chemoutwardzalnej masy o odpowiednich parametrach szorstkości i elastyczności – zgodnie z opinią do projektu organizacji ruchu.

  - W przypadku przejazdów z sygnalizacją świetlną uwzględnić wykonanie automatycznej detekcji rowerzystów.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA