BPD Biuro Projektów Drogowych

ul. Łagiewnicka 39

30-417 Kraków

TA.464.1.28.2020

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej na wjeździe w ul. Medweckiego”.

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

„Budowa ścieżki rowerowej na wjeździe w ul. Medweckiego”.

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 28 kwietnia  2020r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Dla infrastruktury rowerowej zastosować rozwiązania wg „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” zgodnie z Zarządzeniem Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. (m.in. zastosowanie nawierzchni asfaltowej).

- Zapewnić właściwe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego projektem ze szczególnym uwzględnieniem obszaru przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości chodnika.

- Włączenie DDR do istniejącego chodnika zaprojektować na płask bez uskoków.

- Na  włączeniu do istniejącego chodnika od strony północnej przeanalizować możliwość lokalnego poszerzenia chodnika z uwagi na komfort jazdy rowerzystów (np. poprzez korektę łuku).

- Na przejazdach dla rowerzystów zachować ciągłość nawierzchni drogi dla rowerzystów, nie projektować krawężników w poprzek.

- Zapewnić bezfazową nawierzchnię chodnika.

- Zapewnić odpowiednią widoczność w obrębie przejść dla pieszych z przejazdami (sprawdzić czy zieleń nie ogranicza widoczności).

- Na etapie projektu organizacji ruchu:

  - Wykonać pasy wibracyjne na zjeździe z ul. Stella Sawickiego w ul. Medweckiego  przed przejazdem dla rowerzystów i na wyjeździe z ul. Medweckiego w ul. Stella Sawickiego przed przejściem dla pieszych.

  - Przewidzieć wypełnienie powierzchni przejazdów dla rowerzystów w kolorze czerwonym. Przed przejazdami przewidzieć wykonanie znaków P-23

  - W miejscach kolizji ruchu pieszego i rowerowego; za, przed i w obrębie zjazdów oraz bezpośrednio przed przejazdami dla rowerzystów przewidzieć wykonanie nawierzchni barwionej na kolor czerwony.

  - Barwienie nawierzchni wykonać za pomocą chemoutwardzalnej masy o odpowiednich parametrach szorstkości i elastyczności.

  - Na DDR wykonać linię segregacyjną (analogicznie jak np. na Rondzie Mogilskim).

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do akceptacji do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA