Deweloperska Firma Budowlana

i składy materiałów budowlanych „Wilga” s.c.

ul. Ruczaj 44

30-409 Kraków

TA.464.1.32.2020

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Tynieckiej polegająca na budowie chodnika” (rej. ul. Kolnej)

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.:

„Przebudowa ul. Tynieckiej polegająca na budowie chodnika” (rej. ul. Kolnej)

Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019r.   opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Należy zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu projektowanego chodnika z istniejącą infrastrukturą.

- Wykonać przejście dla pieszych w celu umożliwienia dojścia do przystanku KMK (w kierunku centrum miasta). Przeanalizować możliwość wykonania wyspy azylu.

- Zapewnić właściwe odwodnienie i oświetlenie projektowanego układu ze szczególnym uwzględnieniem obszaru przejścia dla pieszych.

- Przy przejściu dla pieszych należy zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Wykonać peron przystankowy i zaprojektować miejsce pod wiatę przystankową (na kierunku do centrum miasta).

- Wykonać wyprowadzenie chodnika w obrębie wyłukowań na włączeniu do drogi wewnętrznej  (dojazdowej do nowoprojektowanej zabudowy).

- Przedstawić lokalizację lamp oświetleniowych i wymiary chodnika w tych punktach (wykonać przekroje w miejscach punktowego zawężenia szerokości chodnika przez uzbrojenie).

- Na chodniku zastosować nawierzchnię bezfazową.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA