D. A. - P R O J E K T

Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów

ul. Rydlówka 44/7

30-363 Kraków

TA.464.1.37.2020 (2)

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Kamieńskiego i Malborskiej

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 8 lipca 2020r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019r. dla opracowania pn.:

Przebudowa skrzyżowania ulic Kamieńskiego i Malborskiej

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 14 sierpnia 2020r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019r. z późn. zm. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Dopuszcza się zastosowanie krawężników w poprzek na przejazdach dla rowerzystów poza obszarem wysp dzielących (przy krawędzi jezdni). W miejscach tych należy wykonać krawężnik o odsłonięciu równym 0 cm zgodnie ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

- Krawężniki na zjazdach w ul. Malborskiej należy wykonać o odsłonięciu równym 0 cm, poprawić oznaczenie.

- Przeanalizować możliwość korekty łuku ddr w rejonie bud. Malborska 24 w celu wykształcenia większej powierzchni dla rowerzystów.

- Przy przejściach dla pieszych należy zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Zapewnić właściwe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego projektem.

- Elementy infrastruktury tj. lampy oświetleniowe, sygnalizatory itp. powinny być umieszone z uwzględnieniem skrajni rowerowej równej 0,5m oraz w sposób nieutrudniający ruchu pieszym.

- Zespół stoi na stanowisku, że przedstawione rozwiązanie proponujące wykonanie przejazdów dla rowerzystów od strony tarczy skrzyżowania jest korzystniejsze od przedstawionej wcześniej wersji (przejazdy po stronie zewnętrznej).

- Na etapie projektu organizacji ruchu:

  - Barwienie nawierzchni wykonać za pomocą chemoutwardzalnej masy o odpowiednich parametrach szorstkości i elastyczności – zgodnie z opinią do projektu organizacji ruchu.

  - Uwzględnić wykonanie automatycznej detekcji rowerzystów.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA