TA.464.1.50.2020

3D-Architekci Spółka z o.o.

Spółka komandytowa

30-214 Kraków

ul. Korzeniowskiego 36

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Orawskiej w Krakowie w zakresie budowy chodnika po południowej stronie ulicy Orawskiej”.

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

„Rozbudowa ul. Orawskiej w Krakowie w zakresie budowy chodnika po południowej stronie ulicy Orawskiej”.

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 17 lipca 2020r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Należy zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu projektowanego chodnika z istniejącą infrastrukturą oraz planowanym odcinkiem chodnika wzdłuż działki sąsiedniej.

- Chodnik należy projektować z nawierzchni bezfazowej.

- Należy zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie chodnika, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać jego użytkowej szerokości.

- Z uwagi na bliskie sąsiedztwo szkoły należy wykonać wyniesioną tarczę skrzyżowania z ul. T. Czackiego.

- Na wyjeździe z garażu należy wykonać odcinek o pochyleniu do 5% służący do zatrzymania pojazdu na zjeździe, przed włączeniem się do ruchu (przed chodnikiem).

- Pochylenia na zjazdach należy kształtować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Wykonać wyniesienie jezdni w rejonie działki nr 123 w celu uspokojenia ruchu.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA