E&C Sp. z o.o.

ul. Ks. G. Augustynika 1A/32

41-300 Dąbrowa Górnicza

TA.464.1.51.2020

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn. „Most nad rzeką Wisłą oraz ul. Podgórską i Zabłocie wraz z ciągiem pieszo – rowerowym”.

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

„Most nad rzeką Wisłą oraz ul. Podgórską i Zabłocie wraz z ciągiem pieszo – rowerowym” .

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 28 lipca 2020r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Należy zmodyfikować zakończenie muru oporowego w miejscu zakończenia przy ul. Halickiej (Przemysłowej) w sposób umożliwiający zapewnienie prawidłowej widoczności przy dowiązaniu nowoprojektowanego ciągu rowerowego do istniejącego układu. Wprowadzenie organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania będzie przedmiotem odrębnego opracowania (projektu organizacji ruchu).

- Na pochylni przy ul. Podgórskiej dokonać korekty szerokości ciągów, z uwagi na ograniczenie warunkami terenowymi w pierwszej kolejności poszerzać ciąg pieszy do 2.0 m a następnie drogę dla rowerów. Skorygować rzędną gzymsu wchodzącego w skrajnię ddr (wyrównanie wysokości do jednej powierzchni).

- W celu wykształcenia dowiązania do istniejącej infrastruktury w ul. Podgórskiej zapewniającego bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu należy pochylnie ukształtować w sposób zapewniający możliwość realizacji drogi dla rowerów wzdłuż ul. Podgórskiej w ramach odrębnej inwestycji – koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego we wskazanym miejscu na dalszym etapie opiniowania zostanie przekazana przez ZTP.

- Przeanalizować możliwość zapewnienia połączenia ciągu pieszego z ciągiem rowerowym od strony ul. Zabłocie, w celu umożliwienia rowerzystom korzystającym z możliwości wyprowadzenia roweru po ciągu pieszym włączenia się na ddr.

- Zapewnić rozwiązanie (rodzaj spocznika) umożliwiające włączenie do DDR na estakadzie ciągu rowerowego od ul. Zabłocie który będzie mógł być realizowany w ramach osobnej inwestycji miejskiej. Spocznik powinien posiadać długość 10 m, jego optymalną lokalizacją jest połowa odcinka o pochyleniu 6%.

- Przeanalizować możliwość wykonania schodów do ciągu pieszego w ulicy Zabłocie, bez ingerencji w powierzchnię parkingu.

- Przedstawić na przekroju brak kolizji (zachowanie skrajni) nowoprojektowanego ciągu z budynkiem objętym ochroną WUOZ oraz z chodnikiem wzdłuż ul. Zabłocie .

- Zespół postuluje maksymalnie wydłużenie zakresu inwestycji na jakie pozwolą warunki terenowe po wykonaniu przekładki sieci ciepłowniczej.

- Zapewnić właściwe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego projektem.

- Na stopniach wykonać oznakowanie odpowiednie dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Przedstawić na planie sytuacyjnym z docelowym zagospodarowaniem terenu dowiązanie projektowanej infrastruktury.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do akceptacji do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Na etapie projektu organizacji ruchu:

- Na DDR wykonać linię segregacyjną (analogicznie jak np. na Rondzie Mogilskim).

- Wykonać oznakowanie pionowe i poziome określające m.in. pierwszeństwo uczestników ruchu.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA