AMC PROJEKTOWANIE

Pracownia Projektowo - Usługowa

Michał Cieślik

Ul. Palacha 13/17

31-325 Kraków

TA.464.1.52.2020

Dotyczy: opinia audytu dla opracowania projektowego pn.: „Rozbudowa ul. Agatowej w Krakowie”

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

„Rozbudowa ul. Agatowej w Krakowie”

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 14 sierpnia 2020r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Po północnej stronie projektowanej drogi należy zaprojektować pas zieleni oddzielający chodnik od jezdni o szerokości min. 1 m, a jeżeli to możliwe o szerokości 1.5 m (minimalna szerokość dająca możliwość nasadzeń zieleni wysokiej). Równocześnie należy rozważyć możliwość wykształcenia pasa zieleni o szerokości min. 1 m, po stronie południowej.

- Przy przejściach dla pieszych należy zastosować pasy medialne wraz z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Należy rozważyć możliwość korekty lokalizacji wjazdu na teren kościoła.

- Należy zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przejścia dla pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać szerokości użytkowej chodnika.

- Należy zapewnić chodnik po obu stronach drogi dojazdowej do szkoły o szerokości odpowiedniej dla prognozowanego natężenia ruchu (min. 2 m).

- Zastosować bezfazową nawierzchnię chodnika.

- Na zjazdach podporządkowanych, nieobsługiwanych przez KKM, zapewnić ciągłość nawierzchni i niwelety chodnika, nie projektować krawężników w poprzek.

- Wyjaśnić sposób wdrożenia wytycznych przekazanych przez ZTP pismem znak: TT.421.112.2020.

- Przeanalizować możliwość zastosowania elementów uspokojenia ruchu na ul. Agatowej np. wyspowe progi zwalniające.

- Dokumentację uwzględniającą powyższe uwagi należy przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA