TA.464.1.56.2020

Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu

ALTRANS

ul. Juliusza Lea 114

30-133 Kraków

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn. „Budowa wjazdu pożarowego na ulicę Grzegórzecką i dwóch wjazdów z ul. Śniadeckich do obsługi inwestycji kubaturowej”.

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

„Budowa wjazdu pożarowego na ulicę Grzegórzecką i dwóch wjazdów z ul. Śniadeckich do obsługi inwestycji kubaturowej”.

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 3 września 2020r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Bezwzględnie nie należy projektować miejsc postojowych na chodniku – zaprojektować zatoki postojowe w tym celu ilość miejsc postojowych nie powinna być większa  niż wyznaczone obecnie.

- Nie stosować obniżenia krawężnika na zjeździe pożarowym, zachować ciągłość nawierzchni i niwelety chodnika. Rozważyć możliwość wykonania zieleńca dostosowanego do przejazdu w razie konieczności wozu strażackiego.

- Maksymalnie powiększyć powierzchnię projektowanego zieleńca, postuluje się  aby jej powierzchnia nie była mniejsza niż obecnie.

- Należy odtworzyć istniejące stojaki rowerowe przy skrzyżowaniu z ul. Śniadeckich, oraz przewidzieć montaż nowych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym parkowaniem. Zastosować wzór stojaka zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

- Uniemożliwić przejeżdżanie pojazdów z dróg wewnętrznych na terenie inwestycji na chodnik przy ul. Grzegórzeckiej, najlepiej za pomocą pasa zieleni.

- Szerokość zjazdów od ul. Śniadeckich należy dostosować do ich funkcji (nie może być większa niż szerokość jezdni drogi głównej).

- Zapewnić powierzchnię oczekiwania pojazdu przed szlabanem poza pasem drogi publicznej.

- Zapewnić ciągłość nawierzchni chodnika na zjazdach (przekraczanie zjazdów bez uskoków).

- Zastosować bezfazową nawierzchnię na ciągach pieszych.

- Przy przejściu dla pieszych zastosować pasy medialne dla osób z dysfunkcją wzroku. Do pasów przewidzieć wykonanie prostopadłego pasa prowadzącego wykonanego z płytek posiadających rowki prowadzące.

- Wykonać wyłukowanie wjazdu od ul. Grzegórzecjkiej.

- Zapewnić właściwe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego projektem, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru przejścia dla pieszych. Nowe elementy infrastruktury nie mogą zawężać użytkowej szerokości chodnika.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do akceptacji do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA