TA.464.1.62.2021

DROPROJEKT Sp. z o.o.

Ul. Zabłocie 26/41

30-701 Kraków

Dotyczy: opinii audytu dla inwestycji pn.: „Budowa salonu sprzedaży samochodów wraz z częścią magazynowo - warsztatową wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., en. elektrycznej, wentylacji mechanicznej z instalacją chłodzenia oraz wewnętrznymi instalacjami poza budynkiem: wody, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, en. elektrycznej, budową stacji trafo, budową oświetlenia zewnętrznego, przebudową sieci sN, a także zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz zbiornikiem na wodę opadową oraz utwardzonym dojściem i dojazdem wraz z miejscami postojowymi, murem oporowym na działce nr ew. 533/1, 534, 535, 536, 537, 538 a także budową zjazdów (wjazd i wyjazd) z pasem włączenia  i wyłączenia z ul. Jasnogórskiej na dz. 1093 oraz 1067 w Krakowie obr.33 K-2”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla inwestycji pn.:

„Budowa salonu sprzedaży samochodów wraz z częścią magazynowo - warsztatową wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., en. elektrycznej, wentylacji mechanicznej z instalacją chłodzenia oraz wewnętrznymi instalacjami poza budynkiem: wody, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, en. elektrycznej, budową stacji trafo, budową oświetlenia zewnętrznego, przebudową sieci sN, a także zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz zbiornikiem na wodę opadową oraz utwardzonym dojściem i dojazdem wraz z miejscami postojowymi, murem oporowym na działce nr ew. 533/1, 534, 535, 536, 537, 538 a także budową zjazdów (wjazd i wyjazd) z pasem włączenia  i wyłączenia z ul. Jasnogórskiej na dz. 1093 oraz 1067 w Krakowie obr.33 K-2”. oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 18.06.2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązania z  następującymi uwagami:

- Zachować ciągłość nawierzchni i niwelety drogi dla rowerów w obrębie projektowanych zjazdów.

- Wjazd na drogę dla rowerów (ddr) należy zabezpieczyć słupkami blokującymi, zastosować słupki składane na potrzeby realizacji prac związanych z utrzymaniem infrastruktury. Wprowadzić stosowne oznakowanie poziome w obrębie słupków zlokalizowanych w osi ddr.

- Konstrukcję zjazdu dostosować do przewidywanych obciążeń, spadki kształtować prostopadle do osi jezdni.

- Zapewnić odpowiednią widoczność w punktach kolizji oraz właściwe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego projektem.

- Należy minimalizować wycinkę zieleni wysokiej.

- Zespół postuluje montaż stojaków rowerowych na terenie inwestycji w ilości dostosowanej do prognozowanego zapotrzebowania.  Należy zastosować wzór stojaka zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP

Na etapie projektu organizacji ruchu

  - Przewidzieć wypełnienie powierzchni ddr na zjazdach w kolorze czerwonym.

  - Barwienie nawierzchni wykonać za pomocą chemoutwardzalnej masy o odpowiednich parametrach szorstkości i elastyczności – zgodnie z opinią do projektu organizacji ruchu.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA