TA.464.1.88.2020

ARG Projektowanie Inwestycyjne

ul. Czereśniowa 4/a

31-410 Kraków

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: „Rozbudowa prawoskrętu z ul. Wielickiej w ulicę Kostaneckiego w Krakowie oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.:

„Rozbudowa prawoskrętu z ul. Wielickiej w ulicę Kostaneckiego w Krakowie oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej”.

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 16 października 2020r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Należy skorygować parametry ciągów w rejonie wiaty i wejścia na rampę do Tesco.  W celu poszerzenia ciągu pieszego przed wiatą należy przeanalizować między innymi możliwość zawężenia pasa ruchu do minimalnej szerokości 3.25 m,ddr do 2.0 m oraz przesunięcia wiat przystankowych w kierunku zachodnim.

Projektant przedstawi rozwiązanie wariantowe wraz z  przekrojem  poprzecznm w miejscu włączenia ciągu pieszego do Tesco. Analiza i wybór rozwiązania zostanie podjęte na osobnym spotkaniu z udziałem przedstawicieli ZIM, ZDMK, ZTP i Projektanta.

- Po obu stronach wiaty należy zastosować barierosiedziska.

- Typ wiat i ich ilość należy uzgodnić z ZTP.

- Należy skorygować skos najazdowy zatoki.

- Projektowaną ddr i cp przedłużyć w kierunku zachodnim do granicy zakresu.

- Zapewnić odpowiednią widoczność w punktach kolizji.

- W rejonie włączenia w ul. Kostaneckiego należy skorygować przebieg ddr – przesunąć do podstawy nasypu w celu poszerzenia ciągu pieszego i wykształcenia większej powierzchni akumulacji dla pieszych.

- Zaprojektować nasadzenia niezaburzające widoczności.

- Należy zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości ciągów.

- Zastosować bezfazową nawierzchnię ciągu pieszego.

- Na ddr zastosować nawierzchnię z betonu asfaltowego, zgodnie ze  „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

- Należy zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu projektowanego i istniejącego zagospodarowania.

- Usunąć ewentualne kolizje projektowanej infrastruktury z istniejącą.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA