TA.464.1.67.2020

Firma Inżynieryjna

Techma

os. Oświecenia 24/3

31-636 Kraków

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Conrada na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do połączenia z istniejąca infrastrukturą rowerową w rejonie stacji Shell”.

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.:

„Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Conrada na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do połączenia z istniejąca infrastrukturą rowerową w rejonie stacji Shell”.

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 25 września 2020r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Ciąg drogi dla rowerów za komorą ciepłowniczą (za wywietrznikami) należy maksymalnie poszerzyć, dopuszcza się zastosowanie przekroju drogowego – bez obrzeży.

- Bariery lokalizować z zachowaniem skrajni poziomej i pionowej. Forma i lokalizacja barier musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.

- Z uwagi na obsługę KMK nie stosować wyniesienia na wjeździe.

- Należy usunąć kolizje z istniejącą infrastrukturą (np. lampa oświetleniową w rejonie wjazdu).

- Rozważyć możliwość połączenia ddr  z ul. Chełmońskiego (wykonanie skrótu przed rondem).

- Zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury.

- Przy przejściach dla pieszych należy zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku, odsłonięcie krawężnika  2 cm.

- Zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem ze szczególnym uwzględnieniem przejścia dla pieszych.

- Na chodniku należy zastosować nawierzchnię bezfazową.

- Zapewnić ciągłość nawierzchni chodnika i ddr na zjeździe (ciągłość ddr na wyspie dzielącej).

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA