TA.464.1.106.2020

APPIA 
Kraków ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 2/LU10 
31-216 Kraków

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: „Strefy Aktywności Gospodarczej - Nowa Huta Przyszłości Podobszar  - Igołomska Południe - układ komunikacyjny”

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.:

„Strefy Aktywności Gospodarczej - Nowa Huta Przyszłości Podobszar  - Igołomska Południe - układ komunikacyjny”

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 4 listopada  2020r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. wnosi o przedstawienie dokumentacji uwzględniającej poniższe uwagi , celem ponownego przedłożenia na posiedzeniu Zespołu:

- Należy przedstawić informację które drogi przedstawionego układu stanowić będą drogi publiczne przeznaczone do przejęcia przez GMK (układ podstawowy) a które drogi wewnętrzne.

- Skorygować przebieg projektowanych dróg dla rowerów, projektować maksymalnie prosto unikać odgięć. Układ ddr musi być w pełni skoordynowany z układem drogowym i umożliwiać wykonanie na skrzyżowaniach manewrów we wszystkich relacjach.

- Zapewnić odpowiednią  widoczność w punktach kolizji.

- Wzdłuż drogi głównej na przejściach dla pieszych zaprojektować wyspy dzielące dla poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

- W obszarze przekraczania jezdni przez pieszych / Przy przejściu dla pieszych należy zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Należy uprościć ciągi piesze w sposób zapobiegający powstawaniu przedeptów,

- Zapewnić bezfazową nawierzchnię ciągów pieszych.

- Chodnik pomiędzy miejscami postojowymi dla pojazdów samochodowych a miejscami dla food trucków  należy poszerzyć do 3.5 m.

- Miejsca postojowe projektować przy ciągach pieszych nie ddr.

- Należy zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu projektowanego układu z infrastrukturą zaprojektowaną w ramach zadania „Rozbudowa ul. Igołomskiej”.

W szczególności należy zapewnić ciągłość układu ddr.

Zespół postuluje dobudowę ddr wzdłuż fragmentu ul. Igołomskiej w celu dowiązania do infrastruktury po stronie północnej.

- Przeanalizować możliwość korekty skrzyżowania dróg B-C-D (niekorzystne kolano).

- Wzdłuż nowoprojektowanej drogi klasy Z należy zaprojektować drogę dla rowerów.

- Zjazdy podporządkowane należy wykonać jako wyniesione.

- Zapewnić ciągłość nawierzchni i niwelety cp i ddr na zjazdach i przejazdach rowerowych nie projektować krawężników w poprzek.

- Należy wykonać prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów (wskazana lokalizacja lamp poza ciągami pieszymi i rowerowymi).

- Rozdział pomiędzy ddr a cp wykonać z dwóch rzędów kostki ułożonej pod kątem.

- Projektowane elementy infrastruktury rowerowej powinny posiadać parametry zgodne ze  „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r. (m.in. w zakresie konstrukcji nawierzchni drogi dla rowerów, rozdziału pomiędzy cpr i cp).

- Postulujemy lokalizację na terenie projektowanego zagospodarowania wiat rowerowych i stojaków rowerowych, ilość powinna odpowiadać prognozowanemu zapotrzebowaniu. Należy zastosować wzór stojaka zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

- Na etapie projektu organizacji ruchu rozważyć zasadność montażu słupków blokujących w celu zabezpieczenia  ddr przed wjazdem pojazdów samochodowych.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA