TA.464.1.107.2020

Rafał Matusik BPD 
Kraków ul. Łagiewnicka 39 
30-417 Kraków

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: „Budowa ciągu pieszo jezdnego na odcinku od ul. Koszykarskiej do wysokości działki nr 30/1 obr. 17 Podgórze”

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.:

„Budowa ciągu pieszo jezdnego na odcinku od ul. Koszykarskiej do wysokości działki nr 30/1 obr. 17 Podgórze”

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 4 listopada 2020r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Zapewnić możliwość bezpiecznego zawracania na końcu nowoprojektowanej drogi.

- Na wyjeździe z garażu należy wykonać odcinek o pochyleniu do 5% służący do zatrzymania pojazdu na zjeździe, przed włączeniem się do ruchu.

- Przeanalizować możliwość wykonania wyniesienia na wjeździe od ul. Koszykarskiej.

- Skorygować parametry zjazdu, szerokość nie może być większa niż drogi głównej.

- Zapewnić odpowiednią  widoczność w punktach kolizji.

- Należy zapewnić spójność rozwiązań projektowych w dowiązaniu do istniejącego zagospodarowania, oraz usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

W szczególności należy:

- skorygować dowiązanie nowoprojekrtowanej drogi do istniejącej drogi wzdłuż posesji nr 24c,

- zapewnić dowiązanie do istniejących poboczy w ul. Koszykarskiej w celu zapewnienia ciągłości komunikacji pieszej (np. obniżenie krawężników na łukach zjazdu).

- zapewnić dowiązanie wysokościowe na dojściach dla pieszych do istniejących i nowoprojektowanych budynków.

- Należy zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem.

- Zapewnić bezfazową nawierzchnię ciągu.

- Zdaniem Zespołu przedmiotowa ulica powinna stanowić jednopłaszczyznowy ciąg pieszo – jezdny objęty strefą zamieszkania.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA