TA.464.1.79.2020

REMAPOL

ul. Ciepłownicza 21 
31-574 Kraków

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: „Budowa drogi klasy „L” od ul. Agatowej w Krakowie”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.:

„Budowa drogi klasy „L” od ul. Agatowej w Krakowie”.

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 16 października 2020r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Zapewnić ciągłość nawierzchni i niwelety chodnika na zjazdach, nie projektować krawężników w poprzek.

- W celu zabezpieczenia chodnika przed nielegalnym parkowaniem zieleń izolacyjną zaprojektować również wzdłuż odcinka KDL 17.

- Nasadzenia w pasach zieleni izolacyjnej nie mogą zakłócać warunków widoczności.

- Należy zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu projektowanego chodnika z istniejącą infrastrukturą (dowiązanie do ul. Agatowej) i projektem rozbudowy ul. Agatowej.

- Zapewnić odpowiednią widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu.

- Należy zapewnić przejścia dla pieszych na wszystkich wlotach (wyniesionego)  skrzyżowania (zjazd do szkoły).

- W obszarze przekraczania jezdni przez pieszych należy zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku. Pasy zastosować także przy peronach przystankowych.

- Zespół postuluje skorygowanie lokalizacji przystanków KMK (w sposób umożliwiający zatrzymanie jednego pojazdu za autobusem podczas wymiany pasażerskiej).

- Zapewnić odpowiednią, zgodną z aktualnym Rozporządzeniem  szerokość peronu przystankowego przed wiatą oraz przejście za wiatą.

- Należy wykonać prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych. Nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości chodników (wskazana lokalizacja lamp poza ciągiem pieszym).

- Należy zapewnić min. 2.5 m szerokości chodnika, oraz bezfazową nawierzchnię.

- Zapewnić przejezdność dostosowaną do przejazdu pojazdów KMK (sprawdzić wszystkie relacje).

- Zaprojektować wyniesioną tarczę skrzyżowania -  Hm 0+ 65.50, dostosowaną do przejazdu pojazdów KMK, przejścia dla pieszych odsunąć od tarczy skrzyżowania.

- Skorygować łuki chodników w sposób zapewniający pieszym jak najkrótszą drogę.

- Zapewnić miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA