TA.464.1.109.2020

Marcin Faron 
Kraków

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż ul. Bunscha” .

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.:

„Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż ul. Bunscha” .

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2020r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- W związku z planowym przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie zadaniem polegającym na rozbudowie ul. Bunscha należy sprawdzić czy lokalizacja zbiornika retencyjnego nie koliduje z rezerwą terenu pod przedmiotową inwestycję.

- Należy zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu projektowanego i istniejącego zagospodarowania w szczególności zapewnić ciągłość ruchu pieszego.

Projektowany chodnik od strony południowej należy przedłużyć za łuk wlotu (połączenie z drogą dojazdową do osiedla), oraz zapewnić dowiązanie do chodnika wzdłuż Bunscha (obniżenie krawężników w miejscu przekraczania jezdni).

- Zespół postuluje wykonanie wyniesionego obszaru skrzyżowania na południowym włączeniu w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

- Zapewnić bezfazową nawierzchnię ciągów pieszych.

- Na drodze serwisowej zastosować nawierzchnię analogiczną jak na wcześniejszym odcinku ul. Mochnaniec.

- Przy przejściu dla pieszych należy zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Należy wykonać prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości chodników (wskazana lokalizacja lamp poza ciągiem pieszym).

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA