TA.464.1.111.2020

FIRMA INŻYNIERYJNA

TECHMA 
os. Oświecenia 24/3

31-636 Kraków  
biuro@techmainz.pl

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: „Budowa  drogi dla rowerów wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego” .

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.:

„Budowa  drogi dla rowerów wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego” .

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2020r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Należy przeanalizować możliwość poszerzenia projektowanej ddr do 2.5 m (na których odcinkach możliwe jest poszerzenie). Wyniki analizy oraz uzgodniony przebieg  nowej drogi serwisowej przedstawić do ZTP i ZDMK celem podjęcia decyzji.

- Zapewnić spójność rozwiązań projektowych w dowiązaniu do istniejącego zagospodarowania, oraz usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

- Poprawić dojście do przejścia dla pieszych (przy skrzyżowaniu z ul. Babińskiego) idących wzdłuż ul. Bunscha (kierunek od pętli Czerwone Maki)  poprzez przesunięcie wiaty do krawędzi jezdni (wówczas zamontować barierosiedziska po obu stronach wiaty) lub skorygowanie przebiegu ciągu pieszo – rowerowego poprzez wcześniejszy rozdział ddr i cp. Wykształcenie niezależnego cp za wiatą pozwoli na rezygnację z montażu barierosiedzisk.

- Wyjaśnić czy w ramach zadania: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego” została uwzględniona wymiana krawężnika na peronowy kassel kerb, oraz korekta skosu wyjazdowego. W przypadku braku uwzględnić w przedmiotowym opracowaniu. (geometrię uzgodnić z Działem TT ZTP).

- Należy zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów.

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni i niwelety ddr i chodnika (bez krawężników w poprzek ddr).

- Wyjaśnić zawężenie ddr na dowiązaniu do istniejącej infrastruktury Hm 5+65,50

- Zastosować nawierzchnię asfaltową dla ddr i bezfazową nawierzchnię dla ciągu pieszego.

- Rozdział pomiędzy ddr a cp wykonać z dwóch rzędów kostki w kolorze czerwonym ułożonej pod kątem.

- Przy zjeżdzie do Centrum Handlowego (przy ul. Czerwone Maki) wykonać ciąg pieszy za peronem przystankowym.

- W obszarze przejść dla pieszych należy zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku. Pasy zastosować także przy peronach przystankowych.

- Projektowane elementy infrastruktury rowerowej powinny posiadać parametry zgodne ze  „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r. (m.in. w zakresie konstrukcji nawierzchni drogi dla rowerów).

- Zapewnić odpowiednią  widoczność w punktach kolizji.

- Zachować 0.5 m skrajni od nowoprojektowanych barier. Zastosować bariery spełniające wymogi prawne i zajmujące najmniej miejsca.

- Zapewnić dowiązanie projektowanej infrastruktury do ul. Mochnaniec, poprzez wykonanie przejścia z przejazdem przez ul. Bunscha (od pd. strony)

- Przeanalizować możliwość lokalnego wprowadzenia zieleni wysokiej.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Na etapie projektu organizacji ruchu:

- Przewidzieć wypełnienie powierzchni przejazdów dla rowerzystów w kolorze czerwonym. Przed wszystkimi przejazdami przewidzieć wykonanie znaków P-23.

- W miejscach kolizji ruchu pieszego i rowerowego; za, przed i w obrębie zjazdów oraz bezpośrednio przed wszystkimi przejazdami dla rowerzystów przewidzieć wykonanie nawierzchni barwionej na kolor czerwony.

- Barwienie nawierzchni wykonać za pomocą chemoutwardzalnej masy o odpowiednich parametrach szorstkości i elastyczności – zgodnie z opinią do projektu organizacji ruchu.

- Na zjazdach zastosować linie prowadzące.

- Przy skrzyżowaniu z dojazdem do Centrum Handlowego zastosować znaki dla rowerzystów informujące o konieczności ustąpienia pierwszeństwa poruszającym się wzdłuż Bunscha.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA