TA.464.1.112.2020

FIRMA INŻYNIERYJNA

TECHMA 
os. Oświecenia 24/3

31-636 Kraków  
biuro@techmainz.pl

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: „ Budowa miejsc postojowych przy budynku os. Spółdzielcze 8a”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.:

„ Budowa miejsc postojowych przy budynku os. Spółdzielcze 8a”.

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2020r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Na chodniku należy zastosować nawierzchnię bezfazową, dopuszcza się możliwość ponownego wykorzystania kostki z rozbiórki.

- Zespół postuluje wykonanie wiaty rowerowej w celu umożliwienia mieszkańcom całorocznego przechowywania rowerów pod zadaszeniem (2.5 m x 5m lub dłuższą), jeśli  nie będzie to możliwe należy zamontować stojaki rowerowe w ilości odpowiadającej  prognozowanemu zapotrzebowaniu (min. 6 szt).

Należy zastosować wzór stojaka zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

- Przy skrajnych miejscach postojowych należy wykonać przebrukowania w celu umożliwienia wsiadania i wysiadania pasażerów zaparkowanych pojazdów.

- Chodnik przy miejscach postojowych zabezpieczyć przed pozostawianiem nawisów samochodów (np. poprzez montaż ograniczników parkowania).

- Należy zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości ciągów pieszych.

- Usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

- Należy zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu projektowanego  i istniejącego zagospodarowania.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA