TA.464.1.115.2020

GAJDA

Architektura Krajobrazu

Brzezie

Ul. Narodowa 116

32-068 Zabierzów

a.wisniewski@akg.pl

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: „Rewitalizacja wnętrz kwartałów - Podwórko na os. Zielonym pomiędzy budynkami 1 i 2”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.:

„Rewitalizacja wnętrz kwartałów - Podwórko na os. Zielonym pomiędzy budynkami 1 i 2”.

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2020r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Na ciągach pieszych należy wykonać nawierzchnię bezfazową,

- Ławki należy lokalizować zachowując min 0.75 cm od krawędzi ciągu głównego.

- Na terenie objętym opracowaniem należy przewidzieć montaż kilku sztuk stojaków rowerowych w ilości odpowiadającej prognozowanemu zapotrzebowaniu.

W przypadku lokalizacji stojaka prostopadle do osi jezdni, pomiędzy stojakami należy zapewnić 120 cm odstępu, na rower ze stojakiem należy założyć 2m długości.; w przypadku lokalizacji stojaków w jednej linii należy zachować odstęp 1.8 m pomiędzy stojakami (nie wliczając długości stojaka).

Należy zastosować wzór stojaka zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA