TA.464.1.117.2020

GAJDA
Architektura Krajobrazu

ul. Narodowa 116

32-080 Zabierzów

Gajda-ak.pl

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: „ Rewitalizacja Parku Kurdwanów”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.:

„ Rewitalizacja Parku Kurdwanów”.

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2020r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Z uwagi na duże natężenie ruchu pieszego oraz dopuszczenie ruchu rowerowego na głównej alejce parku należy zapewnić min. 3.5m szerokości użytkowej ciągu.

- Należy zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu projektowanej i istniejącej infrastruktury, w szczególności zapewnić ciągłość niwelety na połączeniu nowoprojektowanych i istniejących ciągów.

W miejscu połączenia alejek z ciągami pieszymi wzdłuż ul Turniejowej i Halszki należy  wykonać obniżenia krawężników na „0” (na dł. ok 3m) w celu umożliwienia rowerzystom włączenia się z i do ruchu ogólnego.

- Usunąć kolizje z istniejącym uzbrojeniem, w szczególności skorygować lokalizację lampy oświetleniowej na włączeniu alejki od strony ul. Turniejowej, w przypadku braku możliwości zmiany lokalizacji lampy, skorygować przebieg alejki.

- Słupki zabezpieczające przed nielegalnym wjazdem pojazdów samochodowych lokalizować za łukiem, ograniczyć ilość do 1 szt., zastosować oznakowanie poziome słupka.

- Na terenie objętym opracowaniem należy przewidzieć montaż kilku sztuk stojaków rowerowych w ilości odpowiadającej prognozowanemu zapotrzebowaniu.

Postulujemy lokalizację stojaków w miejscach poszerzeń alejek. W przypadku lokalizacji stojaka prostopadle do osi jezdni, pomiędzy stojakami należy zapewnić 120 cm odstępu, na rower ze stojakiem należy założyć 2m długości.

Należy zastosować wzór stojaka zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

- Zastosować szlabany umożliwiające bezpieczny przejazd rowerzystów.

- Lokalizacja szlabanu musi zapewniać miejsce na zawracanie i postój przed szlabanem.

- Na ciągu pieszo-jezdnym (w rejonie budynku nr 33a) należy wykonać inną nawierzchnię niż na pozostałych ciągach w celu podkreślenia jego funkcji – dopuszczony ruch pojazdów samochodowych.

Należy wyjaśnić sposób wykorzystania alejek pod kątem zapewnienia odpowiedniej przejezdności.

- W miejscach przecięcia alejek parku i drogi dojazdowej do przedszkola należy zastosować obniżone krawężniki.

- Przeanalizować możliwość wyłagodzenia spadków podłużnych alejek do 6%.

- Na ciągach pieszych należy wykonać nawierzchnię bezfazową, na głównym ciągu pieszo – rowerowym nawierzchnię asfaltową.

- Ławki należy lokalizować zachowując min 0.75 cm od krawędzi ciągu głównego.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA