TA.464.1.125.2020

P. PROJEKT

os. Oświecenia 53/5

31-636 Kraków

e.drogi@poczta.fm

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej w obszarze 3KD(L) MPZP „Górka Narodowa Zachód” ”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.:

„Budowa odcinka drogi gminnej w obszarze 3KD(L) MPZP „Górka Narodowa Zachód” ”.

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 16 grudnia 2020r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Należy zawęzić szerokość nowoprojektowanej jezdni do 5,5m, zgodnie z klasą drogi KD(L).

- Zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości chodnika.

- Zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu infrastruktury projektowanej  i zaplanowanej w ramach zadania budowa KST.

- Sprawdzić czy w ramach projektu KST planowane było wykonanie wyniesienia na nowoprojektowanym wlocie drogi gminnej. Jeżeli tak to wykonanie wyniesienia należy ująć w zakresie przedmiotowego zadania.

- Zastosować nawierzchnię bezfazową dla ciągu pieszego.

- Należy wprowadzić pas zieleni izolacyjnej pomiędzy jezdnią a chodnikiem o szerokości min. 1m (dodatkowo poza względami estetycznymi będzie ona pełnić funkcję zabezpieczenia przed nielegalnym parkowaniem), wygospodarować możliwie najszerszy pas zieleni oraz zaprojektować nasadzenia niskich krzewów niezakłócających warunków widoczności.

- Wykonać skosowania chodnika na włączeniu dojścia do budynku „C” w celu zapobiegania powstawaniu przedeptów.

- Zjazd na drogę wewnętrzną wykonać jako wyniesiony w celu podkreślenia początku obszaru gdzie piesi poruszają się po jezdni.

- Na terenie objętym opracowaniem należy przewidzieć montaż kilku sztuk stojaków rowerowych w ilości odpowiadającej prognozowanemu zapotrzebowaniu.

Należy zastosować wzór stojaka zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA