TA.464.1.65.2020

Rafał Matusik BPD

ul. Łagiewnicka 39

30-417 Kraków

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Księcia Józefa z ulicą Mirowską”.

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.:

„Przebudowa skrzyżowania ulicy Księcia Józefa z ulicą Mirowską”.

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 25 września 2020r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019r., opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Należy koniecznie wykonać przejścia dla pieszych (przez jeden pas ruchu) na wszystkich wlotach ronda. Nie dopuszcza się wykonania przejścia przez dwa pasy ruchu.

- Wykonać pełnowymiarową zamkniętą (długości 20m) zatokę autobusową, zastosować krawężnik peronowy.

- Wykonać poszerzenie chodnika w miejscu lokalizacji wiaty przystankowej.

- Należy rozważyć przesunięcie przystanku w kierunku wschodnim (bliżej przystanku dla relacji w przeciwnym kierunku), przeanalizować dostosowanie lokalizacji przejścia dla pieszych.

- Przy przejściach dla pieszych oraz przy peronie przystankowym należy zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych.

- Na chodniku należy zastosować nawierzchnię bezfazową.

- Zapewnić dowiązanie sytuacyjno – wysokościowe do istniejącego zagospodarowania.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA