TA.464.1.134.2020

D.A. – PROJEKT

Biuro Projektów Dróg i Mostów

Ul. Rydlówka 44/7

30-363 Kraków

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: „Budowa chodnika w ciągu ul. Łokietka – cz 2”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.:

„Budowa chodnika w ciągu ul. Łokietka – cz 2”.

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 5 stycznia 2020r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Wykonać korektę skrzyżowania z ul. Starego Wiarusa w celu wykształcenia bardziej prostopadłego wlotu, wygospodarowaną przestrzeń przeznaczyć na wprowadzenie zieleni.

- Zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów.

- Należy zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu projektowanego chodnika z istniejącą infrastrukturą.

- Zapewnić bezfazową nawierzchnię ciągu pieszego, w tym na wszystkich peronach przystankowych w obszarze objętym opracowaniem.

Zweryfikować stan techniczny fragmentów chodnika wyłączonych z opracowania, w razie konieczności ująć w zakresie ich remont.

- Na peronach przystankowych zastosować krawężnik peronowy typu kassel kerb na całej długości, Uwzględnić wykonanie nawierzchni betonowej na jezdni.

- Na wysokości przekroju A-A oraz bud 166 poszerzyć chodnik na długości peronu przystankowego do granicy działki drogowej.

- Przejście dla pieszych z wyspą azylu  na wysokości sklepu Biedronka pozostawić w obecnej lokalizacji (wrysować wyspę na sytuacji).

Po przeciwnej stronie ulicy wykonać fragment chodnika (tzw. spocznik) z pasami medialnymi. Rozważyć możliwość dowiązania fragmentu chodnika do wjazdu do sklepu Żabka – bud. 137.

- Przy przejściach dla pieszych (po obu stronach) oraz na peronach przystankowych należy zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni chodnika (bez krawężników w poprzek) oraz niwelety (tam gdzie to możliwe wykonać wyniesienia).

- Zapewnić odpowiednią  widoczność w punktach kolizji i przy przejściach dla pieszych.

- Usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

- Przeanalizować możliwość wykonania progów zwalniających wyspowych na etapie opracowywania projektu organizacji ruchu.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA