TA.464.1.18.2021 (3)

APPIA BIURO PROJEKTOWE

Bartosz Ptak

ul. A. Frycza – Modrzewskiego 2/LU10

31-216 Kraków

biuro@appia.pro

Dotyczy:	opinia audytu dla inwestycji pn.:

Zadania I - Rozbudowa ul. Jurajskiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą KDD.1, budową peronów przystankowych i oświetlenia , przebudową odwodnienia i sieci infrastruktury technicznej w Krakowie,

Zadania II – Rozbudowa skrzyżowania ul. Jurajskiej z ul. Na Zielonki (typ rondo) wraz z budową peronów przystankowych i oświetlenia, przebudową odwodnienia i sieci infrastruktury technicznej w Krakowie w ramach zadania pn.: „Budowa zespołu 6 budynków usługowych z wbudowanymi garażami, stacjami trafo wolnostojącymi, urządzeń rekreacyjnych i sportowych, dróg wewnętrznych, parkingów zewnętrznych na dz. nr: 135, 134, 517/2, 517/6, 126, 517/4, 517/5, 118, 117, 113, 116, 132, 115, 149/1, 148/1, część działki nr 146 obr. 25 Krowodrza wraz z wjazdami i infrastrukturą techniczną na dz. j.w. oraz części dz. nr 497, 498 obr. jw., a także części działeknr 304, 23/44 obr. 32 Krowodrza przy ul. Jurajskiej w Krowodrza”.

AUDYT Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla inwestycji pn.:

Zadania I - Rozbudowa ul. Jurajskiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą KDD.1, budową peronów przystankowych i oświetlenia , przebudową odwodnienia i sieci infrastruktury technicznej w Krakowie,

Zadania II – Rozbudowa skrzyżowania ul. Jurajskiej z ul. Na Zielonki (typ rondo) wraz z budową peronów przystankowych i oświetlenia, przebudową odwodnienia i sieci infrastruktury technicznej w Krakowie w ramach zadania pn.: „Budowa zespołu 6 budynków usługowych z wbudowanymi garażami, stacjami trafo wolnostojącymi, urządzeń rekreacyjnych i sportowych, dróg wewnętrznych, parkingów zewnętrznych na dz. nr: 135, 134, 517/2, 517/6, 126, 517/4, 517/5, 118, 117, 113, 116, 132, 115, 149/1, 148/1, część działki nr 146 obr. 25 Krowodrza wraz z wjazdami i infrastrukturą techniczną na dz. j.w. oraz części dz. nr 497, 498 obr. jw., a także części działeknr 304, 23/44 obr. 32 Krowodrza przy ul. Jurajskiej w Krowodrza”.

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 13 sierpnia 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązania z  następującymi uwagami:

Ad. zakres 2.

- Należy zapewnić peron przystankowy również na trzecim wlocie ronda. Przeanalizować lokalizację przystanków w szczególności zlokalizowanego na wylocie w kierunku ul. Gaik i Łokietka z uwagi na małą odległość od wylotu i wyspy dzielącej.

- Zapewnić dowiązanie do istniejących ciągów pieszych.

- Uzupełnić na planszy sytuacyjnej wymiary wysp dzielących na przejściach dla pieszych, należy zachować minimalną szerokość wyspy 2.5 m (bez wliczania krawężników).

- Pasy medialne na łukach kształtować schodkowo.

- Zapewnić przejezdność dla pojazdów KMK na wszystkich wlotach ronda we wszystkich relacjach.

- Wzdłuż rowu zapewnić bariery zabezpieczające, urządzenia posadowić poza szerokością użytkową ciągu pieszego.

- Sprawdzić zjazd do budynku nr 65 od strony ul. Jurajskiej, czy jest to zjazd pojedynczy czy podwójny i czy istnieje możliwość wykonania wyniesienia na tym zjeździe z uwagi na bliskość peronu KMK, rozważyć możliwość wprowadzenia rozwiązania wskazanego w projekcie Standardów infrastruktury pieszej Miasta Krakowa  (dokument dostępny pod adresem: http://mobilnykrakow.pl/wp-content/uploads/2020/07/Projekt-STANDARDY-INFRASTRUKTURY-PIESZEJ-MIASTA-KRAKOWA.pdf) polegającego na prowadzeniu ciągu pieszego przy zjeździe skosem z zachowaniem szerokości 2.0 m ciągu poza wyniesieniem.

Ad. zakres 2.

- Należy zapewnić fragmenty ciągów pieszych w obrębie całego skrzyżowania.

- Przeanalizować możliwość lokalizacji przystanków KMK przy skrzyżowaniu po konsultacji z ZTP.

- W przypadku pozostawienia wskazanej lokalizacji przystanków  przeanalizować konieczność oznakowywania obu przejść dla pieszych przez ul. Jurajską.

Uwagi ogólne:

- Ciągi piesze projektować z nawierzchni bezfazowej o szerokości użytkowej dostosowanej do prognozowanego natężenia ruchu min. 2.0 m.

- Zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności przewidzieć dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe oraz ciągłość ruchu pieszego.

- Zapewnić prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego opracowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów oraz utrudniać wymiany pasażerskiej.

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni chodnika, bez uskoków, nie stosować krawężników w poprzek.

- Szerokość zjazdów dostosować do pełnionej funkcji, szerokość zjazdu nie może być większa niż szerokość drogi głównej.

- Zapewnić widoczność w punktach kolizji oraz usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

- Przy przejściu dla pieszych / w obszarze przekraczania jezdni przez pieszych, oraz na peronach przystankowych należy zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Po wprowadzeniu uwag projekt należy przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA