TA.464.1.13.2021

Rafał Matusik BPD

ul. Łagiewnicka 39

30-417 Kraków

biuro@bpd-krakow.pl

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: Budowa chodnika i ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem na działkach nr 123/8, 169/10, 169/11, 169/7, 169/8, 169/2, 169/3 obr. 34 jedn. ewid. Podgórze oraz na działce nr 679/4 obr. 33 jedn. ewid. Podgórze , na odcinku od ul. Kobierzyńskiej do ul. Zalesie w Krakowie

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.:

Budowa chodnika i ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem na działkach nr 123/8, 169/10, 169/11, 169/7, 169/8, 169/2, 169/3 obr. 34 jedn. ewid. Podgórze oraz na działce nr 679/4 obr. 33 jedn. ewid. Podgórze , na odcinku od ul. Kobierzyńskiej do ul. Zalesie w Krakowie

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 12 lutego 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Projektowany ciąg poszerzyć do 3 m.in. z uwagi na komfort pieszych oraz możliwe wykorzystanie ciągu także przez rowerzystów (dopuszcza się lokalne zawężania związane z ochroną istn. zieleni). Postuluje się wykonanie ciągu o nawierzchni asfaltowej. W obrębie ciągu nie projektować uskoków.

- Na odcinku objętym opracowaniem wprowadzić elementy małej architektury tj. ławki i kosze oraz przewidzieć nasadzenia zieleni.

- Na odcinku, na którym projektowany jest ciąg pieszo- jezdny zastosować nawierzchnie utwardzoną. Należy zastosować rozróżnienie kolorystyczne dla ciągu (rozróżnienie wjazdów od chodnika).

- Zabezpieczyć projektowany ciąg przed możliwością przejazdu oraz parkowania pojazdów samochodowych.

- Należy zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości ciągu

- Należy usunąć ewentualne kolizje projektowanego ciągu z istniejącą infrastrukturą oraz zapewnić jego dowiązanie do istn. zagospodarowania

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA