TA.464.1.24.2021

APPIA

Biuro Projektowe

ul. Frycza Modrzewskiego 2/LU10

31-216 Kraków

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. K. Darwina na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubocką wraz z przebudową odcinka ul. K. Darwina na dz. nr 98/86 obr 13 Nowa Huta oraz przebudową ul. Sybiraków od zjazdu na drogę wewnętrzną do skrzyżowania z ul. K. Darwina w Krakowie w ramach zadania: Budowa zespołu budynków jednorodzinnych na dz. nr 98/26, 98/27, 98/28, 98/29, 98/30, 98/31, 98/32, 98/33, 98/34, 98/35, 98/36, 98/40, 98/41, 98/42, 98/43, 98/47, 98/48, 98/49, 98/50, 98/59, 98/60, 98/61, 98/62, 98/63, 98/64, 98/65, 98/66, 98/67, 98/68, 98/69, 98/70, 98/71, 98/72, 98/73, 98/74, 98/75, 98/76, 98/77, 98/78, 98/79, 98/80, 98/81, 98/82, 98/83, 98/84, 98/85, obr 13 Nowa Huta, przy ul. Karola Darwina w Krakowie”.

W celu zakończenia procedury wydania audytu dla zadania pn.:„Rozbudowa ul. K. Darwina na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubocką wraz z przebudową odcinka ul. K. Darwina na dz. nr 98/86 obr 13 Nowa Huta oraz przebudową ul. Sybiraków od zjazdu na drogę wewnętrzną do skrzyżowania z ul. K. Darwina w Krakowie w ramach zadania: Budowa zespołu budynków jednorodzinnych na dz. nr 98/26, 98/27, 98/28, 98/29, 98/30, 98/31, 98/32, 98/33, 98/34, 98/35, 98/36, 98/40, 98/41, 98/42, 98/43, 98/47, 98/48, 98/49, 98/50, 98/59, 98/60, 98/61, 98/62, 98/63, 98/64, 98/65, 98/66, 98/67, 98/68, 98/69, 98/70, 98/71, 98/72, 98/73, 98/74, 98/75, 98/76, 98/77, 98/78, 98/79, 98/80, 98/81, 98/82, 98/83, 98/84, 98/85, obr 13 Nowa Huta, przy ul. Karola Darwina w Krakowie”oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 26 marca 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego następujące uwagi.

- Na obszarze objętym opracowaniem  (poza wewnętrznym terenem inwestora) zaprojektować obustronne chodniki o szerokości dostosowanej do prognozowanego natężenia ruchu, min. 2.20 m.

Dopuszcza się możliwość wykonania jednostronnego chodnika na odcinku ul. Darwina po stronie inwestycji, należy jednak zapewnić możliwość wykonania chodnika po zachodniej stronie (orientacja na planie syt.) w przyszłości w zależności od planowanego zagospodarowania (rezerwa).

- Na skrzyżowaniu ul. Darwina i ul. Niewielkiej zaprojektować rondo z przejezdną wyspą.

- Projektowane przejście dla pieszych przy wylocie ul. Darwina wykonać jako wyniesione.

- Dla projektowanego układu w szczególności w obrębie skrzyżowań zapewnić przejezdność dla pojazdów normatywnych.

- Zapewnić nawierzchnię bezfazową na ciągach pieszych oraz ciągłość nawierzchni na zjazdach.

- Parametry zjazdów dostosować do pełnionej funkcji oraz wykonać skosy najazdowe na zjazdach indywidualnych.

- Wlot ul. Niewielkiej  poszerzyć do min. 4.5 m w celu umożliwienia bezpiecznego zatrzymania i minięcia się pojazdów.

- Rozważyć możliwość rezygnacji z pierwszego zjazdu na teren inwestycji i korektę obsługi komunikacyjnej projektowanych budynków.

- Zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności zapewnić ciągłość infrastruktury dla pieszych.

- Przy skrzyżowaniu ulic Darwina i Lubockiej zapewnić dowiązanie projektowanych ciągów pieszych do istniejących chodników w ul. Lubockiej, wyprowadzić projektowane chodniki o szerokości 2.20 poza łuk wlotu.

- Przeanalizować możliwość wykonania przejścia dla pieszych przez ul. Lubocką.

- Nowoprojektowane chodniki przy zjazdach wyprowadzić poza łuk zjazdu, zapewniając dowiązanie do planowanego zagospodarowania.

- Przy przejściach dla pieszych (po obu stronach) należy zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

Ponadto należy zastosować system pasów naprowadzających składających się między innymi z podłużnych rowków lub linii, używanych do tworzenia ścieżek prowadzących osobę z dysfunkcją wzroku po trasie wolnej od przeszkód, zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w projekcie Standardów infrastruktury pieszej Miasta Krakowa opracowanym na zlecenie ZTP, dostępnym na stronie ZTP: http://mobilnykrakow.pl/audyt/standardy-piesze/.

- Zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów.

- Usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

- Zabezpieczyć przepusty na rowie melioracyjnym z uwagi na bezpieczeństwo pieszych.

- Zespół postuluje montaż wiaty rowerowej lub samych stojaków rowerowych na terenie inwestora dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w ilości odpowiadającej prognozowanemu zapotrzebowaniu.  Sugerujemy wzór stojaka wskazany w Standardach technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA