TA.464.1.29.2021 (2)

FIRMA INŻYNIERYJNA

TECHMA

oś. Oświecenia 24/3

31-636 Kraków

Dotyczy: opinii audytu dla inwestycji pn.: „Koncepcja budowy zatoki autobusowej po północnej oraz południowej stronie ul. Tynieckiej jako Etap I i II inwestycji: „Budowa chodników wraz z zatokami autobusowymi i przejściem dla pieszych w ramach zadania „Program budowy chodników” dla kompleksu przystanków „Park Skały Twardowskiego””.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla inwestycji pn.:

„Koncepcja budowy zatoki autobusowej po północnej oraz południowej stronie ul. Tynieckiej jako Etap I i II inwestycji: „Budowa chodników wraz z zatokami autobusowymi i przejściem dla pieszych w ramach zadania „Program budowy chodników” dla kompleksu przystanków „Park Skały Twardowskiego””.

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 18.06.2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązania z  następującymi uwagami:

- Zapewnić dostępność do istniejącego przejścia dla pieszych (dojście do ciągu pieszo rowerowego z peronu przystankowego po wschodniej stronie), poprzez skrócenie barier lub wykonanie dodatkowego przebrukowania.

- Przeanalizować możliwość montażu stojaków rowerowych w obszarze przystanku, równolegle do osi jezdni przed przejściem dla pieszych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym parkowaniem.

- Nie należy dublować barier przy peronie KMK, pozostawić istniejącą lub wykonać projektowaną.

- Wskazać lokalizację stacji naprawy rowerów.

- Zapewnić powierzchnię akumulacji pieszych po północnej stronie przejścia dla pieszych o szerokości min. 2m. Uzupełnić wymiary na sytuacji.

- Wskazać w czytelny sposób przebieg krawężników w szczególności w rejonie przejścia dla pieszych i zjazdów na ddr.

- Zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej oraz projektowanej infrastruktury w szczególności dowiązanie wysokościowe.

- Należy zapewnić bezfazową nawierzchnię ciągu pieszego.

- Usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

- Zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przejścia dla pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów.

- Zapewnić widoczność w punktach kolizji oraz przy przejściu dla pieszych.

- Zdaniem Zespołu korzystniejszym wariantem jest wariant z wyspą azylu na przejściu dla pieszych.

- Realizacja każdego z etapów musi zapewniać pełną funkcjonalność układu komunikacyjnego w nawiązaniu do stanu istniejącego, zdaniem Zespołu optymalnym rozwiązaniem jest realizacja całości zadania w tym samym czasie.

- Należy zastosować wzór stojaka rowerowego zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA