TA.464.1.35.2021

ARG

Projektowanie Inwestycyjne Sp. z o.o.

ul. Czereśniowa 4a

31-410 Kraków

Dotyczy:  opinia audytu dla inwestycji pn.: „Budowa układu drogowego z odwodnieniem, oświetleniem terenu, zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczną i teletechniczną przy ul. Igołomskiej w Krakowie oraz budowa Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych na działce nr 1/169 obr 20 Nowa Huta przy ul. Igołomskiej w Krakowie” w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej Igołomska – Zachód”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.:

„Budowa układu drogowego z odwodnieniem, oświetleniem terenu, zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczną i teletechniczną przy ul. Igołomskiej w Krakowie oraz budowa Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych na działce nr 1/169 obr 20 Nowa Huta przy ul. Igołomskiej w Krakowie” w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej Igołomska – Zachód”.

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 9 kwietnia 2021r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązania z  następującymi uwagami:

- Korektę włączenia nowoprojektowanej drogi do ul. Igołomskiej uzgodnić z inwestorem przebudowy ul. Igołomskiej.

- Dostosować program sygnalizacji świetlnej do nowej geometrii skrzyżowania z uwzględnieniem ruchu rowerowego.

- Zapewnić przejezdności dla pojazdów normatywnych.

- Przeanalizować możliwość wykonania przebruków na łukach zjazdowych z uwagi na bezpieczeństwo pieszych.

- Ciąg pieszy wykonać z nawierzchni bezfazowej.

- Zapewnić ciągłość ruchu pieszego, dojścia piesze do budynku oraz prawidłowe dowiązanie ciągów

z planowanym zagospodarowaniem.

- Zapewnić pieszym możliwość bezpiecznego przekraczania jezdni przy włączeniu drogi wewnętrznej do Centrum Recyklingu (pkt. „C”)

- W obszarze przekraczania jezdni przez pieszych zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Zapewnić pas zieleni izolacyjnej pomiędzy jezdnią a chodnikiem o szerokości min. 1m, również wzdłuż drogi wewnętrznej jeżeli to możliwe.

- Należy zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów.

- Usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

- Zapewnić odpowiednią  widoczność w punktach kolizji i w miejscach przekraczania jezdni przez pieszych.

- Zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej, projektowanej i realizowanej w ramach innych opracowań infrastruktury w szczególności zadania polegającego na przebudowie ul. Igołomskiej.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA