TA.464.1.31.2021

Projekty Inżynierskie

Maria Krzyżowska

ul. Jesienna 4

34-331 Świnna

pimk@poczta.fm

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: „Opracowanie koncepcji budowy/ przebudowy chodnika wraz z zatoką autobusową oraz przejściem dla pieszych w rejonie ulicy Tynieckiej 48a”.

W celu zakończenia procedury wydania audytu dla zadania pn.: „Opracowanie koncepcji budowy/ przebudowy chodnika wraz z zatoką autobusową oraz przejściem dla pieszych w rejonie ulicy Tynieckiej 48a”. oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 26 marca 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego następujące uwagi.

- Zjazd na ciąg pieszo-rowerowy (CRP) na wałach wiślanych należy projektować z krawężnikiem o odkryciu 0 cm oraz wprowadzić oznakowanie CPR odcinka łączącego ul. Tyniecką z CRP na wałach wiślanych  z zabezpieczeniem przed wjazdem pojazdów.

- W obrębie przystanku przewidzieć wykonanie wiaty przystankowej oraz stacji mobilności – min. 5 stojaków rowerowych.

- Zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej, projektowanej oraz planowanej w ramach innych opracowań infrastruktury w szczególności zapewnić ciągłość ruchu pieszego poprzez dowiązanie do istniejących ciągów (dojście i dojazd do ciągu pieszo rowerowego na wale wiślanym za ul. Norymberską) i planowanych chodników w szczególności po północnej stronie ulicy Tynieckiej wzdłuż posesji 50, 52 i 54.

- Szerokość projektowanych ciągów pieszych dostosować do prognozowanego natężenia ruchu min. 2.20m.

- Zapewnić nawierzchnię bezfazową ciągów pieszych oraz ciągłość nawierzchni na zjazdach.

- Wykonać przejście dla pieszych za ul. Sodową w rejonie ul. Norymberskiej.

- Przy przejściu dla pieszych (po obu stronach) oraz na peronie przystankowym należy zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Zabezpieczyć chodnik w obrębie przejścia dla pieszych przed wykonywaniem manewrów przez pojazdy samochodowe.

- Wyjaśnić czy zakres zadania nie ingeruje w zakres procedowanego zadania pn. „Budowa Trasy Pychowickiej”.

- Zapewnić widoczność w punktach kolizji w szczególności dla pojazdów wyjeżdżających z zatoki oraz  przy przejściach dla pieszych.

- Zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów.

- Usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA