TA.464.1.36.2021

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH

Marcin Krzyżowski

Ul. Jesienna 4

34-331 Świnna

Marcin.krzyzowski@interia.pl

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Program budowy chodników” – ul. Golikówka na odcinku od ul. Karbońskiego do wjazdu na wały wiślane”.

W celu zakończenia procedury wydania audytu dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Program budowy chodników” – ul. Golikówka na odcinku od ul. Karbońskiego do wjazdu na wały wiślane”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 26 marca 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego następujące uwagi.

- Wyjaśnić zasadność projektowania chodnika po stronie ogródków działkowych.

Zdaniem Zespołu jednostronny  chodnik należy projektować od strony istniejącej zabudowy z uwagi na dostępność dla potencjalnych użytkowników, oraz ochronę malowniczych wierzb.

- Zapewnić nawierzchnię bezfazową projektowanego ciągu oraz ciągłość nawierzchni na zjazdach.

- Niedopuszczalna jest lokalizacja wyjazdów z garaży bezpośrednio na chodnik, przed chodnikiem należy zapewnić miejsce do zatrzymania pojazdu przed włączeniem się do ruchu.

- Zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej, projektowanej oraz planowanej w ramach innych opracowań infrastruktury w szczególności w ramach zadania pn.: „Budowa drogi bocznej ul. Golikówka”.

- Zapewnić dowiązanie do powstającej na wałach wiślanych infrastruktury w ramach inwestycji realizowanej przez Wody Polskie.

- Skorygować łuk jezdni w rejonie wałów w celu dostosowania do przejazdu pojazdów KMK, przeanalizować możliwość usunięcia kolizji ze zjazdem na wał.

- W przypadku wykonania przejścia dla pieszych przez ul. Golikówka przy przejściu (po obu stronach) należy zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

Ponadto należy zastosować system pasów naprowadzających składających się między innymi z podłużnych rowków lub linii, używanych do tworzenia ścieżek prowadzących osobę z dysfunkcją wzroku po trasie wolnej od przeszkód, zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w projekcie Standardów infrastruktury pieszej Miasta Krakowa opracowanym na zlecenie ZTP, dostępnym na stronie ZTP: http://mobilnykrakow.pl/audyt/standardy-piesze/.

- Zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów.

- Usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA