TA.464.1.29.2021

FIRMA INŻYNIERYJNA

TECHMA

oś. Oświecenia 24/3

31-636 Kraków

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: „Koncepcja budowy zatoki autobusowej po północnej oraz południowej stronie ul. Tynieckiej jako Etap I i II inwestycji: „Budowa chodników wraz z zatokami autobusowymi i przejściem dla pieszych w ramach zadania „Program budowy chodników” dla kompleksu przystanków „Park Skały Twardowskiego””.

W celu zakończenia procedury wydania audytu dla zadania pn.: „Koncepcja budowy zatoki autobusowej po północnej oraz południowej stronie ul. Tynieckiej jako Etap I i II inwestycji: „Budowa chodników wraz z zatokami autobusowymi i przejściem dla pieszych w ramach zadania „Program budowy chodników” dla kompleksu przystanków „Park Skały Twardowskiego””,  oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 9 kwietnia 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego następujące uwagi.

Ad. etap I

- Skorygować lokalizację wiaty przystankowej w celu zachowania obecnie istniejącej szerokości ciągu pieszo rowerowego (cpr).

Zabezpieczyć cpr przed wyjściem pieszych bezpośrednio zza wiaty, poprzez montaż barier lub barierosiedzisk. Zapewnić wzajemną widoczność uczestników ruchu.

- Zapewnić dostępność dla pieszych do istniejącego przejścia dla pieszych.

- Istniejącą stację naprawy rowerów przenieść w miejsce poszerzenia chodnika przy przejściu dla pieszych, przy stacji zamontować dodatkowe stojaki na rowery.

- Zapewnić dostępność do stacji od cpr.

Ad etap II

- Zapewnić przejezdność dla pojazdów KMK w szczególności na wyjeździe z zatoki.

- Skorygować lokalizacją i typ wiaty w celu zapewnienia ciągu pieszego w obrębie przystanku.

- Przeanalizować możliwość montażu stojaków rowerowych przy przystanku i wprowadzenia zieleńca kosztem fragmentu poszerzonego chodnika.

- Przy przejściu dla pieszych po obu stronach należy zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Korzystniejszym wariantem jest wariant z wyspą azylu na przejściu dla pieszych.

Uwagi do obu etapów:

- Realizacja każdego z etapów musi zapewniać pełną funkcjonalność układu komunikacyjnego w nawiązaniu do stanu istniejącego, zdaniem Zespołu optymalnym rozwiązaniem jest realizacja całości zadania w tym samym czasie.

- Zapewnić widoczność w punktach kolizji oraz przy przejściu dla pieszych

- Utrzymać włączenie do ddr na wałach od ul. Tynieckiej, skorygować miejsce włączenia – obecnie w kolizji z projektowanym przejściem dla pieszych.

Z uwagi na dwa istniejące wloty rowerowe w nieznacznej odległości (włączenie z i do ul. Tynieckiej) przeanalizować możliwość korekty układu (wykształcenie jednego wspólnego zjazdu).

- Zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przejścia dla pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów.

- Należy zapewnić bezfazową nawierzchnię ciągu pieszego.

- Usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

- Zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej oraz projektowanej infrastruktury w szczególności ciągłość ruchu pieszego.

- Należy zastosować wzór stojaka rowerowego zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA