TA.464.1.38.2021

D.A – Projekt

Biuro Projektów Dróg i Mostów

ul. Rydlówka 44/7

30-363 Kraków

Dotyczy:  opinia audytu dla koncepcji drogowej pn.: „Przebudowa ul. Witosa w Krakowie – budowa pasa do zawracania”.

W celu zakończenia procedury wydania audytu dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Witosa w Krakowie – budowa pasa do zawracania”,  oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 9 kwietnia 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego następujące uwagi:

Uwagi ogólne:

- Zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej, projektowanej i planowanej w ramach innych opracowań infrastruktury w szczególności projektowane drogi dla rowerów i ciągi piesze dowiązać do zaplanowanego układu,  od strony zachodniej  w ramach budowy Trasy Łagiewnickiej i od strony wschodniej w ramach  koncepcji  budowy ścieżki rekreacyjnej pieszo – rowerowej Podgórze Duchackie etap III.

- Zakresem opracowania należy objąć obszar pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Beskidzką a przejściem dla pieszych za zatoką KMK (na wysokości działki nr 458/8), przewidzieć dowiązanie projektowanej drogi dla rowerów (ddr) i ciągu pieszego (cp)  do stanu istniejącego w obrębie skrzyżowania na wysokości działki nr 458/8 (na wypadek wcześniejszego realizowania przedmiotowej inwestycji przed infrastrukturą w ul. Witosa).

- Przy przejściach dla pieszych należy zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Należy zapewnić bezfazową nawierzchnię ciągu pieszego i asfaltową na drodze dla rowerów.

- Zapewnić odpowiednią  widoczność w punktach kolizji i przy przejściach dla pieszych.

- Zapewnić automatyczna detekcję na przejazdach dla rowerzystów.

- Należy zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów.

- Rozważyć możliwość montażu podpórek dla rowerzystów przed przejazdami oraz stojaków rowerowych w obszarze peronu KMK.

- Usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

- Dla infrastruktury rowerowej zastosować rozwiązania wg „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” zgodnie z Zarządzeniem Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. (m.in. nawierzchnia asfaltowa, rozdział pomiędzy ddr a cp z dwóch rzędów kostki ułożonej pod katem).

- Informacja w zakresie przyjęcia pojazdów normatywnych zostanie przekazana poza opinią Zespołu.

Ad. wariant I.

- Przeanalizować możliwość korekty układu (przesunięcie w kierunku południowym) w celu wykształcenia połączeń do istniejących ciągów w tym dowiązanie do schodów terenowych i pochylni.

- Zdaniem Zespołu preferowanym wariantem jest wariant I.

Ad. wariant II.

- Zapewnić pieszym dojście do przystanku z obu stron (także od strony zachodniej), oraz  wzajemną widoczność uczestników ruchu, skorygować lokalizację barierosiedzisk.

- Przedłużyć chodnik wzdłuż zatoki w kierunku zachodnim do min. ½ długości skosu wyjazdowego.

- Poszerzyć chodnik pomiędzy przejściami (kosztem zieleńca), zapewnić min. 2.0 m szerokości użytkowej ciągu.

Na etapie projektu organizacji ruchu zapewnić:

  - Wykonanie znaków P-23 na ddr.

  - W miejscach kolizji ruchu pieszego i rowerowego oraz bezpośrednio przed wszystkimi przejazdami dla rowerzystów przewidzieć wykonanie nawierzchni barwionej na kolor czerwony.

  - Barwienie nawierzchni wykonać za pomocą chemoutwardzalnej masy o odpowiednich parametrach szorstkości i elastyczności – zgodnie z opinią do projektu organizacji ruchu.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA