TA.464.1.40.2021

Biuro Projektowo – Usługowe

„PROJMAR”

Marcin Kisiel

ul. Niwy 18

30-705 Kraków

Dotyczy:  opinia audytu dla koncepcji drogowej pn.: „Budowa zjazdu wraz z infrastrukturą rowerowo – pieszą przy al. Jana Pawła II w Krakowie”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.:

„Budowa zjazdu wraz z infrastrukturą rowerowo – pieszą przy al. Jana Pawła II w Krakowie”.

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 9 kwietnia 2021r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązania z  następującymi uwagami:

- Zapewnić przejazdy dla rowerzystów o szerokości 3.0 m.

- Po obu stronach drogi dla rowerów zapewnić skrajnię 0.5 m. oraz zastosować wygrodzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa rowerzystom.

- Istniejący  zjazd na teren działki nr 482, który zgodnie z informacją projektanta będzie służył jedynie do obsługi miejsca postojowego dla niepełnosprawnych należy zabezpieczyć przed korzystaniem osób nieuprawnionych przyległy chodnik zabezpieczyć przed wykonywaniem manewrów przez pojazdy samochodowe.

- Zapewnić  widoczność w punktach kolizji i przy przejściach dla pieszych.

- Należy zapewnić bezfazową nawierzchnię ciągu pieszego (cp) i asfaltową dla drogi dla rowerów (ddr).

- Rozdział pomiędzy cp a ddr wykonać z dwóch rzędów kostki ułożonej od kątem.

- Na zjeździe zachować ciągłość nawierzchni chodnika oraz drogi dla rowerów (bez krawężników w poprzek).

- Na przejeździe dla rowerzystów przez al. Jana Pawła II wykonać krawężniki z odkryciem 0cm.

- Przy przejściach dla pieszych zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Należy zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów.

- Usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

- Zapewnić czytelną dla wszystkich uczestników ruchu lokalizację sygnalizatorów.

- Zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Na etapie projektu organizacji ruchu:

- Przewidzieć wypełnienie powierzchni przejazdu dla rowerzystów w kolorze czerwonym. Przed przejazdem przewidzieć wykonanie znaków P-23.

- Barwienie nawierzchni wykonać za pomocą chemoutwardzalnej masy o odpowiednich parametrach szorstkości i elastyczności.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA