TA.464.1.46.2021

Pełnomocnik

Pan Bogdan Pigoń

Dotyczy: opinii audytu dla inwestycji przebudowa fragmentu drogi publicznej ul. Mała Góra – polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Kaimskiej (w dowiązaniu do istniejącego chodnika) do chodnika zlokalizowanego w ul. Aleksandry zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla inwestycji:

przebudowa fragmentu drogi publicznej ul. Mała Góra – polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Kaimskiej (w dowiązaniu do istniejącego chodnika) do chodnika zlokalizowanego w ul. Aleksandry zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy.

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 07.05.2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązania z  następującymi uwagami:

- Należy dążyć do zapewnienia szerokości 2.20 m ciągu pieszego na całej jego długości.

- Zapewnić bezfazową nawierzchnię projektowanego chodnika.

- Przeanalizować możliwość wykształcenia pasa zieleni izolacyjnej pomiędzy jezdnią a chodnikiem.

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni chodnika (bez krawężników w poprzek).

Na odcinkach gdzie będzie możliwe wykonanie zieleni towarzyszącej zachować również ciągłość niwelety chodnika.

- Zapewnić odpowiednią  widoczność w punktach kolizji.

- Szerokość zjazdów dostosować do pełnionej funkcji w szczególności zawęzić projektowany 5m (3.5 +1.5) zjazd do 3.5 m.

- Zapewnić pieszym możliwość bezpiecznego przekraczania ul. Aleksandry przy skrzyżowaniu z ul. Mała Góra poprzez wykonanie obniżonych krawężników po obu stronach jezdni.

- W obszarze przekraczania jezdni przez pieszych zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Należy zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem ze szczególnym uwzględnieniem przejścia dla pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów.

- Usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

- Zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA