TA.464.1.54.2021

Marcin Gajda

Architektura Krajobrazu

Brzezie ul. Narodowa 116

32-080 Zabierzów

Mail@gajda-ak.pl

Dotyczy: opinii audytu dla inwestycji polegającej na „Opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, warunków i uzgodnień, związanej z realizacją zadania budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego pn.: Aleja Róż na nowo”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla inwestycji polegającej na:

„Opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, warunków i uzgodnień, związanej z realizacją zadania budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego pn.: Aleja Róż na nowo”.

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 18.06.2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązania z  następującymi uwagami:

- Zespół stoi na stanowisku iż w obrębie rewitalizowanego obszaru należy zastosować bezfazową nawierzchnię na ciągach pieszych z uwagi na dostępność i likwidację barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

- Na terenie projektowanego zagospodarowania uwzględnić umieszczenie stojaków rowerowych, ilość powinna odpowiadać prognozowanemu zapotrzebowaniu. Należy zastosować wzór stojaka zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

- Wzdłuż miejsc postojowych przy al. Róż zastosować ograniczniki parkowania w odległości ok 1 m od krawężnika w celu wyeliminowania zawężania szerokości chodników przez nawisy parkujących samochodów.

- Przewidzieć zabezpieczenie wjazdu od strony parkingu przy zastosowaniu słupków blokujących lub innych elementów.

- Przeanalizować możliwość wykonania dodatkowej alejki umożliwiającej komunikację od parkingu.

- Na etapie projektu organizacji ruchu przeanalizować możliwość wykonania  przejazdu rowerowego przez al. Przyjaźni na wysokości al. Róż (oznakowanie analogiczne jak przy skrzyżowaniu Al. Focha i ul. Kałuży).

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA