TA.464.1.55.2021

Biuro Projektowe APPIA

Bartosz Ptak

Ul. A. Frycza-Modrzewskiego 2/LU10

31-216 Kraków

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: „Rewitalizacja Placu Grzegórzeckiego”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla inwestycji pn.:

„Rewitalizacja Placu Grzegórzeckiego”.

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 21.05.2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązania z  następującymi uwagami:

- Przedstawienie pisemnego odniesienia się do uwag  zgłoszonych podczas posiedzenia Zespołu przez Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów (w załączeniu), w szczególności uwag dotyczących możliwości wykonania dodatkowego przejazdu dla rowerzystów na ciągu ulic Halicka – Morsztynowska, oraz rozwiązań po północnej stronie ul. Grzegórzeckiej.

- W przypadku braku możliwości wykonania przejazdu dla rowerzystów na ciągu ulic Halicka – Morsztynowska należy przeanalizować możliwość wykonania przejazdu dla rowerzystów po prawej stronie istniejącego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Wielopole (obecnie przejazd po lewej stronie przejścia).

- Skorygować lokalizację przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Metalowców/ Grzegórzecka/ Łazarza w celu optymalizacji ruchu pieszego. W szczególności wykonać chodnik wzdłuż ul. Grzegórzeckiej (wzdłuż drogi dla rowerów) do skrzyżowania z ul. Metalowców do przejścia dla pieszych, przesunąć przejścia bliżej tarczy skrzyżowania, zapewnić wygodne dojście do trójkątnej wyspy od strony alejek przy al. Daszyńskiego.

- Przejście dla pieszych przy ul. Łazarza wraz z wyniesieniem wydłużyć do 6m.

- Dla wszystkich ciągów pieszych na obszarze opracowania należy zapewnić minimalną szerokość 2.20 m.

- Należy zapewnić bezfazową nawierzchnię ciągów pieszych oraz asfaltową dla rowerowych.

- Sprawdzić czy schody do budynku nr 7 na rogu ul. Grzegórzeckiej i Daszyńskiego nie zawężają użytkowej szerokości chodnika w przypadku zawężenia wprowadzić korektę.

- Wzdłuż ul. Metalowców na odcinku pomiędzy ul. Grzegórzecka a wyjazdem z parkingu (po stronie zachodniej) wykształcić pas zieleni izolacyjnej pomiędzy jezdnią a chodnikiem.

- Wykonać obustronne wyłukowania ciągów pieszych przy skrzyżowaniach w celu zapobiegania powstawaniu przedeptów.

- Zapewnić pieszym możliwość bezpiecznego dojścia do peronów przystankowych w szczególności w miejscu obecnie istniejącego przejścia dla pieszych skorygować lokalizację wiaty przystankowej.

- Zapewnić widoczność w punktach kolizji i przy przejściach dla pieszych.

- Projektowaną drogę dla rowerów na wysokości peronów przystankowych odsunąć w kierunku południowym w celu poprawy warunków widoczności.

- Zachować skrajnię pomiędzy ciągiem pieszym a drogą dla rowerów (z dwóch rzędów kostki ułożonej pod kątem).

- Należy zapewnić pieszym możliwość bezpiecznego przekraczania ulicy Grzegórzeckiej, rozważyć możliwość skanalizowania ruchu pieszych w rejonie filarów obiektu.

W szczególności z uwagi na konieczność zapewnienia przejazdu służ technicznych (możliwe że również pojazdów KMK, decyzja w tym zakresie nie została jeszcze podjęta).

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni chodnika (bez krawężników w poprzek).

- Na planie sytuacyjnym pokazać schematycznie planowane zagospodarowanie tak aby przestrzeń wolna od przeszkód wynosiła min. 3.5m. Drzewa w miarę możliwości lokalizować w taki sposób aby w przyszłości nie kolidowały z budową drogi dla rowerów po stronie północnej.

- Należy zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów.

- Usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

- Przy przejściach dla pieszych oraz na peronach przystankowych należy zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury.

- W dokumentacji zastosować rozwiązania przewidziane w  „Standardach technicznych i  wykonawczych  dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

- Należy przedstawić schemat organizacji ruchu obszaru objętego opracowaniem.

Co do zasady na ulicach jednokierunkowych należy wprowadzić kontrapasy lub kontraruch dla rowerzystów.

- W opinii Zespołu preferowanym wariantem jest Wariant I proponowanych rozwiązań projektowych.

- Po opracowaniu projektu budowlanego należy uzyskać pozytywną opinię Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu dla wprowadzonych rozwiązań szczegółowych.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA