TA.464.1.72.2021

REMAPOL

Firma handlowo – usługowa

Grzegorz Kalita

Ul. Ciepłownicza 21 pok. 2,3,4

31-574 Kraków

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i budowy miejsc postojowych na os. Hutniczym od strony budynków nr 8, 1, 2 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia”.

AUDYT Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i budowy miejsc postojowych na os. Hutniczym od strony budynków nr 8, 1, 2 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 13 sierpnia 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązania z  następującymi uwagami:

- Zespół postuluje montaż stojaków rowerowych najlepiej w rejonie wejść do budynków a jeżeli to możliwe wiaty rowerowej na terenie objętym opracowaniem.

Należy zastosować wzór stojaka rowerowego zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

- Z uwagi na charakter ulicy wewnątrz osiedla należy rozważyć objęcie strefą zamieszkania obszaru objętego opracowaniem na etapie organizacji ruchu.

- Zastosować nawierzchnię bezfazową na ciągach pieszych.

- W miejscach przekraczania jezdni przez pieszych (na głównych ciągach komunikacyjnych) zastosować wyniesienia  w celu uspokojenia ruchu i ułatwienia komunikacji pieszych, przy przejściach po obu stronach należy zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Zapewnić:

- widoczność w punktach kolizji,

- normatywną, wynikająca z obowiązujących przepisów ilość miejsc postojowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, zastosować nawierzchnię bezfazową,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego opracowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów.

- Po wprowadzeniu uwag projekt należy przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA