TA.464.1.76.2021

REMAPOL

Firma handlowo – usługowa

Grzegorz Kalita

Ul. Ciepłownicza 21 pok. 2,3,4

31-574 Kraków

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: „Uruchomienie komunikacji miejskiej do Bodzowa – dostosowanie ul. Widłakowej”.

AUDYT Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla inwestycji pn.: „Uruchomienie komunikacji miejskiej do Bodzowa – dostosowanie ul. Widłakowej, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 13 sierpnia oraz w dniu 27 września 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązania z  następującymi uwagami:

- Należy zachować krawędź istniejącego ciągu pieszo - rowerowego.

- Nie lokalizować barier przy ciągu pieszo – rowerowym (cpr).

- Realizacja inwestycji nie może powodować pogorszenia warunków poruszania się niechronionych uczestników ruchu.

- Z uwagi na ograniczenia terenowe należy zapewnić 3.0 m szerokości cpr oraz 6.0 m jezdni.

- Ciąg pieszo – rowerowy wykonać z nawierzchni asfaltowej.

- Należy zapewnić przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Nierównej i Widłakowej.

- Skorygować kształt wyspy na pętli z zachowaniem przejezdności dla pojazdów KMK.

- Wydłużyć peron przystankowy - cały odcinek wzdłuż pętli wykorzystać na powierzchnię akumulacji.

- W rejonie pętli KMK zapewnić montaż stojaków rowerowych w ilości zapewniającej zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Należy zastosować wzór stojaka rowerowego zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

- Zapewnić swobodny dostęp do ściany oporowej dla obsługi technicznej.

- Przy przejściu dla pieszych / w  miejscu przekraczania jezdni przez pieszych, oraz na peronie przystankowym zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Przeanalizować możliwość wykonania dodatkowych peronów przystankowych przy skrzyżowaniu ul. Widłakowej i ul. Nierównej wraz z zapewnieniem obustronnego dojścia dla pieszych.

- Zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury

-  dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe i ciągłość ruchu pieszego.

- Zaprojektować prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów.

- Zapewnić widoczność w punktach kolizji.

- Po wprowadzeniu uwag projekt należy przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA