TA.464.1.81.2021

Firma Inżynieryjna

TECHMA

Os. Oświecenia 24/3

31-636 Kraków

biuro@techmainz.pl

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: „Koncepcja rozbudowy skrzyżowania ulic Łużyckiej, Bochenka i Kijanki w Krakowie”.

AUDYT Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla inwestycji pn.: „Koncepcja rozbudowy skrzyżowania ulic Łużyckiej, Bochenka i Kijanki w Krakowie”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 13 sierpnia 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązania z  następującymi uwagami:

Ad. wariant 1.

- Należy zapewnić włączenie ruchu pieszego ze ślepego odcinka ul. Zimnej do ciągu pieszego wzdłuż ul. Łużyckiej oraz  rowerowego do ruchu ogólnego w ul. Łużyckiej przed przejściem dla pieszych.

- Wlot rowerowy z ronda w ul. Kijanki oraz włączenie z ul. Zimnej przed rondem zabezpieczyć przed wjazdem pojazdów samochodowych.

Ad. wariant 2.

- W miejsce zaproponowanego utwardzenia terenu przy projektowanych miejscach wykształcić zieleniec.

- Przeanalizować miejsce lokalizacji miejsc postojowych pod kątem zapewnienia widoczności i bezpieczeństwa przy wykonywaniu manewrów na ulicy nieposiadającej ciągów pieszych.

- Należy maksymalnie odsunąć zakres inwestycji od budynku nr 93, zminimalizować konieczność wejścia w działki prywatne (przedstawione zbliżenie do budynku nie jest akceptowalne).

Uwagi ogólne:

- Przeanalizować możliwość rezygnacji z projektowania jednej zatoki postojowej KMK, pozostawić zatokę po wschodniej stronie ul. Łużyckiej (w kierunku ul. Nowosądeckiej), oraz możliwość wprowadzenia nasadzeń zieleni wysokiej w obrębie przystanków KMK.

- Uzupełnić na planszy sytuacyjnej zwymiarowanie wysp dzielących, zapewnić minimalną szerokość 2.5m.

- Ciągi piesze projektować o szerokości dostosowanej do prognozowanych natężeń ruchu min. 2.0m.

- Zapewnić:

- przejezdność dla pojazdów KMK,

- widoczność w punktach kolizji,

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów pieszych,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu projektowanej i istniejącej infrastruktury,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego opracowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- w obszarze przekraczania jezdni przez pieszych / przy przejściu dla pieszych należy zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Po wprowadzeniu uwag projekt należy przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA