TA.464.1.84.2021

Firma Inżynieryjna

TECHMA

Os. Oświecenia 24/3

31-636 Kraków

biuro@techmainz.pl

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: „Koncepcja budowy ciągu pieszego – połączenia ulic Skalica i Wzgórze w Krakowie w ramach zadania „Program budowy chodników””.

AUDYT Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla inwestycji pn.: „Koncepcja budowy ciągu pieszego – połączenia ulic Skalica i Wzgórze w Krakowie w ramach zadania „Program budowy chodników””, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 13 sierpnia 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązania z  następującymi uwagami:

- Projektowany ciąg pieszy poszerzyć do szerokości min. 2.0 m, zalecane 3.0 m, w szczególności w rejonie skarpy.

- Należy przeanalizować objęcie projektowanego ciągu pieszo – jezdnego (Skalica boczna) strefą zamieszkania.

- Postulujemy wykonanie dwóch wlotów projektowanego ciągu pieszego do ul. Wzgórze w kierunku północnym i południowym, rozdzielonych np. zieleńcem, w celu zapewnienia uniwersalności rozwiązania i podniesienia komfortu pieszych.

- Zapewnić:

- widoczność w punktach kolizji,

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu projektowanej i istniejącej infrastruktury,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego opracowaniem, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów.

- Po wprowadzeniu uwag projekt należy przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA