TA.464.1.100.2021

REMAPOL

Firma handlowo – usługowa

Grzegorz Kalita

Ul. Ciepłownicza 21 pok. 2,3,4

31-574 Kraków

Dotyczy: opinii audytu dla inwestycji pn.: „Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji przebudowy ul. Malinowej w Krakowie wraz z odwodnieniem”.

AUDYT Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.08.2021 w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla inwestycji pn.: Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji przebudowy ul. Malinowej w Krakowie wraz z odwodnieniem ”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 27 września 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązania z  następującymi uwagami:

Ad. wariant A.

- Należy  zastosować elementy uspokojenia ruchu w celu podkreślenia charakteru ulicy i organizacji ruchu, rozważyć wyznaczenie miejsc postojowych na jezdni w celu esowania toru jazdy.

Ad. wariant B.

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni chodnika (bez uskoków), nie projektować krawężników w poprzek.

- Należy zapewnić normatywną szerokość użytkową projektowanych ciągów pieszych min. 2.0 m.

- Zastosować nawierzchnię bezfazową na ciągach pieszych.

Uwagi ogólne:

- Zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej, projektowanej oraz planowanej w ramach innych opracowań infrastruktury w szczególności w ramach zadania polegającego na budowie Trasy Wolbromskiej (zweryfikować zakres i uwzględnić w przedmiotowym opracowaniu). Pozyskać od ZDMK informacje w sprawie innych realizowanych w przedmiotowej lokalizacji inwestycji.

- Należy przeanalizować wykonanie fragmentów ciągów pieszych w obrębie skrzyżowania z nawiązaniem do  docelowych parametrów ciągów pieszych wzdłuż ul. Glogera a następnie wyprowadzenie pieszych na przestrzeń wspólną (pieszo – jezdną).

- Skorygować parametry miejsca do zawracania na końcu ulicy.

- Przeanalizować spadki na zjazdach do garaży, zapewnić powierzchnie umożliwiające zatrzymanie pojazdu przed włączeniem się do ruchu.

- Zaprojektować prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów.

- Usunąć kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

- Zapewnić widoczność w punktach kolizji.

- Szerokość zjazdów dostosować do pełnionej funkcji w szczególności zjazdu na działkę nr 240/3 i nr 246/3, szerokość zjazdu nie może być większa niż szerokość drogi głównej. Odsunąć zjazdy od skrzyżowania.

- Zdaniem zespołu korzystniejsze są rozwiązania wskazane w wariancie A.

- Po wprowadzeniu uwag projekt należy przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA