TA.464.1.89.2021

Firma Inżynieryjna

TECHMA

Os. Oświecenia 24/3

31-636 Kraków

biuro@techmainz.pl

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Bochnaka”.

AUDYT Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Bochnaka”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązania z  następującymi uwagami:

- Ciąg pieszy należy projektować z nawierzchni bezfazowej.

- Z uwagi na lokalizację Szkoły należy zastosować elementy uspokojenia ruchu. Rozważyć objęcie ulicy Bochnaka strefą zamieszkania na etapie projektu organizacji ruchu.

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni chodnika (bez uskoków).

- Zapewnić widoczność w punktach kolizji oraz spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno - wysokościowego. W miejscu zakończenia projektowanego chodnika w rejonie budynku nr 15 wykonać pobocze.

- Czytelnie wykształcić wloty dróg wewnętrznych, wloty ul. Mirtowej i Herbowej projektować jako zjazdy publiczne z zastosowaniem wyłukowań. Przeanalizować możliwość wykonania wyniesień na wlotach.

- Zapewnić prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zagospodarowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc przekraczania jezdni przez pieszych.

- Chodnik przy ul. Myślenickiej należy poszerzyć do 2.0 m (jeżeli to możliwe).

- Schody na ciągu do budynku nr 9 powinny znajdować się poza bezpiecznikiem jezdni.

- W miejscach przekraczania jezdni przez pieszych zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Po wprowadzeniu uwag projekt należy przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA